Bruksanvisning T30.3016 Wave

– trådløst ute/inne termometer

Introduksjon:

Gratulerer med kjøpet av denne lille 433MHz  termometeret som viser klokkeslett ned til sekundet og fanger opp intill 3 utendørs sensorer. Med bare to enkle knapper, som er enkle å bruke, er dette produktet ideelt for kontor eller hjemmebruk.

Det digitale termometeret

Utesensoren/senderen

Innhold:

Termometeret

- LCD klokke med 24timers visning (timer, minutter, sekunder)

- DCF-77 radiokontrollert klokke med mulighet for manuell innstilling

- Kalender med dato og måned

- Inne- og utetemperatur vises i Celsius (°C)

- Kan ta i mot signaler fra intill tre utendørs sendere

- Lagring av maks- og minimumstemperatur inne og ute sammen med tidspunktet da ekstremmålingen fant sted.

- Bordstående eller veggmontering (bordstøtten er gjemt bakpå termometeret)

Utendørssensor/sender

- Trådløs overføring av utendørstemperatur til termometeret på 433MHz

- Mulighet for veggmontering

Oppstart:

  - Sett først i batteriene i termometeret (se ”Hvordan sette inn og bytte batterier i termometeret”). Når batteriene er på plass vil alle segmentene lyse et øyeblikk. Hvis innetemperaturen ikke vises etter 30 sekunder, ta ut batteriene og vent minst 10 sekunder før du setter dem inn igjen.

  - Innen 3 minutter etter at termometeret er aktivert må du sette inn batteriene i senderen (se ”Hvordan sette inn og bytte batterier i utesensoren/senderen”)

  - Noen sekunder etter at du har satt i batteriene i senderen vil termometeret begynne å motta signaler fra senderen(e). Utetemperaturen vil så vises i displayet på termometeret. Hvis utetemperaturen ikke vises etter 15minutter må du ta ut batteriene av alle enhetene og begynne på nytt.

  - Termometeret kan ha opp til 3 trådløse sensorer. Hvis du har ekstra sensorer, følg steg 2 for hver enkelt sender. Sørg for at det går 10 sekunder mellom mottaking fra siste sensor og oppstart av ny sensor. Termometeret vil gi sensorene nummer etter rekkefølgen de blir aktivert. Første sensor sine målinger vil vises på termometeret under tallet 1 i seksjonen for utetemperatur osv.

  - Når alle sensorene er satt opp går man inn i testperioden. I denne tiden vil displayet skifte hurtig og tilfeldig mellom alle sensorene, avhengig av hvilken sensor den får data fra. Ved å trykke på en av knappene vil denne prosessen stoppe, men den vil også stoppe av seg selv etter noen få minutter.

  - Når utetemperaturen er mottat og vist i displayet til termometeret vil DCF-77 radiosignalmottaking automatisk starte (mottaking av signal om dato og klokkeslett). Dette tar vanligvis 3-5minutter ved gode forhold. Denne tidsperioden er et ypperlig tidspunkt for å plassere utesensorene på egnet sted utendørs. For å sikre mottaking av signal fra senderene må sensorene under gode forhold ikke stå lengre unna enn 25meter fra termometeret.

  - Hvis DCF tiden ikke er mottat etter 10 minutter, bruk SET/CH knappen for å begynne å stille inn manuelt. Klokken vil automatsik prøve å motta DCF tiden hver hele time. Når den lykkes vil det mottatte signalet overstyre de manuelle innstillingene. Klokkeslettet blir oppdatert ved mottaking av radiosignaler. (Se også ”DCF-77 Radiokontrollert tid” og ”Manuelle innstillinger”).

Innsetting og utbytting av batterier i termometeret/værstasjonen

|  | Flipp ut batteridekselet på baksiden av termometeret. Sjekk polariseringen før du setter inn 2xAA, IEC LR6 1,5V batterier. Sett tilbake batteridekselet |
| --- | --- |

Innsetting og utbytting av batterier i utesensoren/senderen

|  | Fjern batteridekselet på forsiden av senderen ved å løsne skruen med et lite skrujern og vipp så ut dekselet. Sett inn batteriene, sjekk polaritet. Sett tilbake batteridekselet og skru fast skruen. |
| --- | --- |

Merk:

Ved bytte av batterier i en av enhetene må alle enhetene settes opp på nytt. Dette gjøres ved å ta ut batteriene av alle enhetene og følge stegene i ”oppstart”. Dette skyldes at utesensoren ved oppstart sender ut en tilfeldig sikkerhetskode som må fanges opp og lagres av termometeret i løpet av de første minuttene enhetene er påslått.

Bytte av batterier

Det er anbefalt å bytte alle batteriene i alle enhetene samtidig og med jevne mellomrom for å sikre optimal nøyaktighet på målingene.

|  | Vennligst delta i bevaringen av miljøet. Returner brukte batterier til et autorisert depot. |
| --- | --- |

Funksjonsknapper:

Elektronisk termometer:

Det er to enkle-i-bruk-knapper på termometeret.

SET/CH knapp (Innstilling/Kanal)

- Trykk og hold inne i ca. 3 sek. for å gå inn i manuell innstillingsmodus

- Brukes til å bytte mellom sender 1, 2 og 3 (hvis mer enn en sender).

MIN/MAX/+ knapp (Minimum/maksimum temperatur)

- Brukes til å skifte mellom lagret minimum og maksimum ute- og innetemerpatur lagret, samt tidspunktet for ekstremmålingen.

LCD skjerm / displayet

DCF-77 Radiokontrollert klokke

Utgangspunktet for den radiokontrollerte tiden er cesium atomuret betjent av Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig, klokken har en forsinkelse på under et sekund på 1 million år. Klokkeslettet blir kodet og sendt fra Mainflingen i nærheten av Frankfurt via frekvenssignalet DCF-77 (77,5 kHz) og har en rekkevidde på omtrent 1.500km. Ditt termometer mottar dette signalet og konverterer det til å vise nøyaktig klokkeslett og dato i sommertid eller vintertid (styres av radiosignalet). Kvaliteten på signalet er mye avhengig av den geografiske posisjon. Ved normale forhold skal det ikke være noe problemer med mottak av signal i en radius på 1.500km fra Frankfurt.

Med en gang utetemperaturen vises i displayet vil DCF tårn-ikonet i klokkeslettdelen av displayet begynne å blinke. Dette indikerer at termometeret har konakt med radiosignalet, og nå prøver å motta dette. Når tiden er mottatt vil ikonet slutte å blinke og tiden vil vises. Hvis ikonet fortsetter å blinke og tiden ikke vises, eller at ikonet ikke vises i det hele tatt, merk deg følgende:

- Anbefalt avstand til forstyrrende elementer som dataskjermer eller TV er minimum 1,5 – 2 meter.

- I rom med armert betong i veggene (kjeller, blokker osv) blir signalet naturlig svekket. I ekstreme tilfeller bør du sette termometeret i nærheten av et vindu og/eller  peke fronten eller baksiden mot senderen i Frankfurt.

- Om natten er det mindre atmosfæriske forstyrrelser, og mottak av radiosignaler er mulig i de fleste tilfeller. Et mottak i døgnet er nok til at klokken har en nøyaktighet på under 1 sekund.

Innstillinger

Manuell tidsinnstilling

I områder der mottak av DCF-77 tiden ikke er mulig kan klokken stilles manuelt. Klokken vil da være en normal quartzklokke. Hvis DCF signalet blir detektert vil de manuelle instllingene overstyres av det mottate signalet. Vennligst utfør de følgene trinnene første gang du setter igang termometeret.

- Trykk og hold inne ”SET/CH”-knappen i ca. 3 sek. for å gå inn i manuell innstillingsmodus. Minutt-tallet i klokkeslettet begynner å blinke.

- Bruk ”MIN/MAX/+”-knappen til å stille antall minutter.

- Trykk ”SET/CH” for å bytte til timer.

- Bruk ”MIN/MAX/+” til å stille antall timer.

- Trykk ”SET/CH” for bekrefte klokkeslettet og gå inn i tidssoneinnstilling.

Tidssoneinnstilling

Tidssonen kan bli satt til ±9 timer (fabrikksatt til 0 timer)

- Trykk ”SET/CH” for å gå inn i innstilling av tidssone. Tidssonen begynner å blinke.

- Bruk MIN/MAX for å velge tidssone.

- Trykk ”SET/CH” for å bekrefte valget og gå videre til kalenderinnstilling.

Merk:

I Norge skal tidssonen være satt til 0 timer!

Kalenderinnstilling

Den fabrikkinstilte datoen på termometeret er 01.01.2003. Ved mottak av radiosignal blir datoen oppdatert. Hvis signalet ikke blir mottat kan datoen også stilles manuelt:

- Trykk ”SET/CH” for å stille inn årstall (Årstallet vil blinke). Bruk ”MIN/MAX/+” for å  velge riktig år.

- Trykk ”SET/CH” for å stille inn måned (månedstallet vil blinke). Bruk ”MIN/MAX/+” for å velge riktig måned.

- Trykk så ”SET/CH” for å stille inn dato (datotallet vil blinke). Bruk ”MIN/MAX/+” for å velge riktig dato.

- Trykk ”SET/CH” for å bekrefte og gå ut av kalenderinnstilling

Sjekk MIN/MAX temperatur

Innendørs min/max temperatur

- Trykk ”MIN/MAX/+”-knappen en gang for å vise minimum innetemperatur, og tidspunktet da denne målingen ble gjort, i displayet.

- Trykk ”MIN/MAX/+”  en gang til for å vise makismum innetemperatur, og tidspunktet da denne målingen ble gjort, i displayet.

Utendørs min/max temperatur

Utendørstemperaturen blir vist i displayet under ”out”. Det vises også et signalindikator som viser om det er kontakt mellom termometer og sensoren. Hvis det er mere enn en sensor/sender vil det vises et nummer som anngir hvilken sensor verdien som vises blir hentet fra.

- Trykk ”SET/CH” for å velge sensor (bare hvis du har mer enn en sensor)

- Trykk ”MIN/MAX/+” tre ganger  for å vise den laveste utetemperaturen som er målt, sammen med tidspunktet for målingen (min vises i displayet).

- Trykk ”MIN/MAX/+” en gang til for å vise max utetemperatur sammen med tidspunktet.

- Trykk ”MIN/MAX/+” en gang til for å vise nåværende utetemperatur.

Nullstill MIN/MAX temperatur

Nullstill MIN/MAX verdiene for innetemperaturen

- Trykk ”MIN/MAX/+” en gang for å vise innetemperatur

- Trykk og hold inne ”SET/CH” i omtrent 3 sekunder. Dette vil nullstille både min og max innetemperatur til nåværende data.

Nullstill MIN/MAX verdiene for utetemperatur

- Trykk ”SET/CH” for å velge senderen som skal nullstilles (hvis det er mer enn en sender i bruk)

- Trykk ”MIN/MAX/+” tre ganger for å komme til utetemperatur

- Trykk og hold inne ”SET/CH” i omtrent 3 sekunder. Dette vil nullstille både min og max utetemperatur til nåværende data.

Utendørs sender/sensor

Utetemperaturen blir målt og overført omtrent hvert 60. sekund. Rekkevidden til senderen kan bli påvirket av temperaturen. Ved lave temperaturer kan rekkevidden bli redusert, vennligst ha dette i bakhodet når du plasserer utesensoren.

433 MHz mottaking:

Termometeret vil motta temperaturdata innen 15 minutter. Hvis det ikke vises temperaturdata etter 15 minutter (displayet viser ”---”), vennligst sjekk følgende:

- Avstanden mellom senderen og forstyrrende elementer som dataskjerm eller TV bør bære minst 1,5 – 2meter.

- Unngå å plassere mottaker i umiddelbar nærhet av metallvinduskarmer.

Plassering

Termometeret

Termometeret kommer med mulighet for å plasseres på bord ved hjelp av den innebygde støtten, eller den kan henges på veggen. Før du fester den på veggen, sjekk at den kan motta utedataene fra den ønskede posisjonen. For veggmontering:

|  | Skru en skrue inn i veggen på det ønskede stedet med hodet omkring 5mm ut fra veggen. Plasser termometerets hull for oppheng på skruen. Trekk værstasjonen forsiktig ned for å låse posisjonen. Sjekk at termometeret henger godt før du slipper. |
| --- | --- |

Utendørssensor/sender

Senderen er utstyrt med en holder som kan skrus på veggen ved hjelp av tre skruer eller den dobbeltsidige tapen som følger med. For å feste holderen med skruer, følg disse trinnene:

|  | Merk veggen med en penn gjennom skruehullene på holderen for å få nøyaktige posisjon på hullene. Drill hull i veggen ved markeringene. Skru holderen fast til veggen. |
| --- | --- |

Det er dobbeltsidig tape festet til holderen til senderen. På glatte underlag kan dette benyttes i stedet for å skru fast til veggen. Underlaget senderen festes til kan påvirke overføringen av data. Hvis senderen er festet til en metallbit kan dette enten redusere eller øke rekkevidden til signalet. På grunn av dette annbefaler vi ikke å feste senderen til metallgjenstander, eller i nærheten av massive metallgjenstander eller polerte overflater (garasjedører, dobble glass osv.). Før du fester senderen på den ønskede plasseringen, sjekk at det er kontakt mellom sender og termometeret.  Senderen klikkes enkelt ut og inn av holderen.

Vedlikehold

- Ekstreme temperaturer, vibrasjoner og støt bør ungås da dette kan føre til ødeleggelse av enheten og unøyaktige og/eller gale målinger.

- Ved rengjøring av displayet  og enhetene ellers benytt kun en myk fuktig klut. Benytt ikke løsningsmidler eller skuremidler da disse kan lage merker i displayet eller dekslet.

- Senk ikke enhetene ned i vann.

- Ta ut batterier med lavt strømnivå straks for å unngå lekkasjer. Erstatt disse kun med batterier av annbefalt type (alkaliske batterier er anbefalt).

- Ikke forsøk å reparere enhetene. Ta dem med til det originale utsalgsstedet for reparasjon av kvalifisert personale. Åpning av og endringer i enhetene kan gjøre garantien ugyldig.

- Ikke utsett enhetene for ekstreme og plutselige temperaturendringer. Dette kan gi raske skift i varslene og redusere nøyaktigheten.

Spesifikasjoner

Måleområder temperatur

Innetemperatur		C til 59.9°C med 0.1°C feilmargin

(”OFL” vises dersom utenfor måleområdet)

Utetemperatur

-29.9°C til +69.9°C med 0.1°C feilmargin

(”OFL” vises dersom utenfor måleområdet)

Innetemperatur sjekkintervall		hvert 10. sekund

Utetemperatur mottakingsintervall	hvert 1. minutt

Strømforsyning

Termometer			2xAA, IEC LR6, 1.5V

Utesensor/sender			2xAAA, IEC LR3, 1.5V

Batterilevetid			omtrent 12måneder

(Alkaliske batterier er anbefalt)

Dimensjoner (Lengde x Bredde x Høyde)

Termometer				115.2 x 70 x 29mm

Utendørssensor/sender		40 x 22 x 128mm

Merk:

- Produsent og leverandør tar ikke ansvar for feilmålinger eller konsekvenser av feilmålinger.

- Produktet er ikke beregnet på medisinsk bruk eller til offentlig informasjon.

- Produktet er konstruert for hjemmebruk som en indikasjon på kommende vær og er ikke 100% nøyaktig. Værvarslene gitt av dette produktet bør kun brukes som en indikasjon og ikke anses som eksakt.

- Spesifikasjonene å produktet kan endres uten varsel.

- Produktet er ikke et leketøy. Hold det unna barn.

- Ingen del av denne bruksanvisningen kan reproduseres uten skriftlig tilsagn fra produsent.

R&TTE Direktiv 1999/EC

Sammendrag av erklæring om ensartethet: Vi erklærer med dette at dette trådløse apparatet samsvarer med de essensielle kravene fra R&TTE direktiv 1999/5/EC.