Classic 4 trådløs værstasjon Bruksanvisning

Alle bilder henviser til sidetall i den engelske bruksanvisningen.

#### Introduksjon

Gratulerer med ditt valg av denne state-of-the-art værstasjonen som er et eksempel på innovativt design og kvalitet. Utstyrt med radiokontrollert klokke og kalender, innendørs temperatur og luftfuktighet, utendørs temperatur samt værvarsling vil denne værstasjonen la deg unngå å gjette om nåværende og fremtidige værutsikter. Bruken av produktet er enkel, men ved å lese gjennom denne brukanvisningen vil du få en bedre forståelse av funksjonene på Classic 4 værstasjonen.

### Værstasjonen

Bilde s. 24:

###### LCD Temperatur Sensor

Bilde s. 24.

###### Værstasjonens egenskaper

- DCF-77 Radiokontrollert klokke med mulighet for manuell innstilling

- Innendørs temperatur i °C

- Visning av minimums- og maksimumstemperaturer samtidig.

- Gjeldende relative fuktighet med symboler for komfortsone.

- Værvarsling med tre værsymboler

- Værtendensindikator

- Stormvarsel

- Relativt lufttrykk i hPa (hekto Pascal) med justerbare avlesingsgrenser.

- Lufttrykk historikk for de siste 72 timer (elektronisk barometer med barometerstand og tendens)

- Utendørs temperatur i °C

- Visning av utendørs maksimums- og minimumstemperatur.

- Automatisk nullstilling av maksimnums- og minimumsverdier

- Valg av kontrast i LCD displayet (8 innstillinger)

- Indikator for lavt batterinivå

- Kan monteres på vegg eller stå frittståend

### Utendørs temperatursensor

- Trådløs overføring av utendørs temperatur til værstasjonen med 433MHz signaler

- LCD display som viser gjeldende temperatur

- Vannbeskyttet

- Leveres med veggmontasje

- Indikator for lavt batterinivå.

#### Å komme i gang

Vennligst følg følgende trinn for å sikre at din nye værstasjon og temperatursensor fungerer korrekt sammen.

Legg alle delene i pakken på et bord foran deg. Sjekk at du har følgende:

- Værstasjonen

- LCD 433MHz temperatursensor

- Pakke med tre skruer og dobbeltsidig tape for montering av temepratursensoren på vegg.

###### Igangsetting

Bilder s. 26

- Skru først av batteridekselet på temperatursensoren som vist på bildet.

- Sett inn 2 stk  AAA, IEC LR3, 1,5V batterier i temperatursensoren med korrekt polaritet.

- Sett batteridekselet på igjen. Pass på at ikke batteriene spretter ut av holderen da dette kan skape oppstartsproblemer.

- Innen 2 minutter etter trinn 3 må batteriene settes i værstasjonen. For å gjøre dette må du løfte av frontdekselet på værstasjonen.

- Det vil nå vises to batterieholdere og to funksjonsknapper (”SET” og ”+” knapper) som vist på bildet.

- Sett inn 2 stk AA, IEC LR6, 1,5V batterier med korrekt polaritet.

- Sett frontdekselet på plass igjen. Dersom batteriene spretter ut, se ”nullstilling” lenger nede.

- Værstasjonen er nå aktivert.

##### Merk

For å plassere enhetene korrekt se ”Plassering av temperatursensor” og ”Plassering av værstasjonen” nedenfor.

Når du setter værstasjonen i gang, husk alltid på å sette batteriene i temperatursensoren først da dette starter en sendingssekvens ved 433MHz som værstasjonen plukker opp. (Forsikre deg om at batteriene er nye og har korrekte størrelser).

#### LCD displayet

Bilde s. 27

Oversettelser fra bildet:

DCF tower icon				= DCF mottakssymbol

Low battery indicator	 (Weather station)		= Indikator for lavt batterinivå på værstasjonen

Smiling face icon/Sad face icon for comfort reading	= Smilende/Trist ansiktssymbol for komfortavlesing

Weather tendency indicator			= Værtendensindikator

Relative air pressure hPa			= Relativt lufttrykk i hPa

Temperature reading in degrees Celcius		= Temperturavlesing I °C

Minimum & Maximum indoor temperature reading	= Innendørs minimum & maksimum temperaturavlesing

Relative humidity				= Relativ luftfuktighet

Weather icon				= Værvarslingssymbol

Air pressure history				= Lufttrykkhistorikk

Outdoor temperature reading in degrees Celcius	= Utendørs temperaturavlesing I °C

Minimum & Maximum outdoor temperature reading	= Utendørs minimum & maksimum temperaturavlesing

Transmission antenna				= Overføringsantennesymbol

Outdoor temperature reading in degrees Celcius	= Utendørs temperaturavlesing I °C

Etter at batteriene er satt inn vil alle delene av LCD displayet blinke kort før tiden og de andre dataene vises.

Merk: Vennligst sjekk at både temperatur- og tidssignaler vises på LCD displayet. Dersom et eller begge signalene ikke kan mottas, se ”Kontroll av DCF-77 mottak” og ”Kontroll av 433MHz mottak” nedenfor.

###### Radiokontrollert klokke og manuelle innstillinger

Tiden vises i den øverste delen av LCD displayet. Tiden som benyttes for radiokontrollerte klokker baserer seg på et Cesium atomur i drift hos Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig. Dette uret har et avvik som er mindre enn et sekund pr. million år. Tiden kodes og sendes ut fra Mainflingen nær Frankfurt via et DCF-77 signal (frekvens 77,5KHz) som har en rekkevidde på omtrent 1500km. Klokken på din radiokontrollerte værstasjon mottar signalet og konverterer det til å vise presis tid med automatisk veksling av sommer-/vintertid.

Kvaliteten på mottaket avhenger i stor grad av den geografiske posisjonen. I de fleste tilfeller vil det ikke være noe problem å motta signalene innen en radius på 1500km fra Frankfurt. For manuell innstilling av tiden, se ”Manuell tidsstilling nedenfor”.

###### Innendørs temperatur avlesing

Innendørstemperaturen vises under klokkeslettet og vil vises automatisk noen sekunder etter at batteriene er satt inn.

###### Innendørs minimums- og maksimumstemperaturavlesing

Nedenfor gjeldende innendørs temperatur finner du maksimum og minimum innetemperaturer. Disse vises hele tiden, slik at det er lett å lese dem av. Denne funksjonen er nyttig for å finne ut hvilket temperaturområde det har vært i rommet værstasjonen befinner seg. Når en ny maksimums- eller minimumstemperatur inntreffer, vil displayet automatisk oppdateres.

Avlesing av relativ luftfuktighet med komfortnivå (symboler)

Den relative luftfuktigheten vises under innetemperaturen. Ved hjelp av denne funksjonen kan man kontrollere om luftfuktigheten er innenfor komfortnivåene. Som med innetemperaturen vil også den relative luftfuktigheten vises straks batteriene settes i.

På bakgrunn av den relative luftfuktigheten registrerer også værstasjonen om denne er innenfor eller utenfor komfortnivået. Er den innenfor vises (, ellers vises (. I temperaturområdet mellom 20°C og 26°C og innenfor et luftfuktighetsområde fra 45% til 65% vises (.

Dersom temperaturen er innenfor temperaturområdet som er angitt ovenfor og (  vises, vil også ordene ”DRY” eller ”WET”  vises. ”DRY” indikerer at det er for tørt i rommet, mens ”WET” indikerer at det er for høy luftfuktighet.

#### Værvarsling og værtendens

### Værvarlsingssymboler

Det er tre værvarslingssymboler under luftfuktigheten. Disse kan vises som sol, delvis skyet og regn (vist på bildet midt på s. 29).

For enhver plutselige og signifikante endring i lufttrykket vil værvarslingssymbolene oppdateres i følge dette for å indikere endringen. Dersom symbolene ikke endrer seg betyr det at det ikke har vært noen endring i lufttrykket eller at endringen er for sakte til at værstasjonen registrerer det. Dersom det vises sol i displayet vil det ikke vises noen endring dersom været blir bedre, og likeledes dersom det vises regn vil det ikke vises noen endring dersom været forverres siden symbolene allerede har nådd yttergrensene.

Symbolene indikerer om været blir bedre eller verre, og ikke nødvendigvis om det blir sol eller regn. For eksempel dersom det er overskyet, og displayet viser et regnsymbol betyr det ikke at det er en feil på instrumentet. Det betyr bare at trykket faller og at det derfor forventes at været blir dårligere, men ikke nødvendigvis at det skal begynne å regne.

Merk:

Etter at værstasjonen er plassert bør du ikke ta hensyn til værvarslingssymbolene de neste 12-24 timene. Dette vil være tilstrekkelig tid for værstasjonen å samle trykkdata på en konstant høyde slik at værvarslingen blir mer nøyaktig.

Felles for all værvarsling er at den ikke kan være absolutt nøyaktig. Værvarslingsrutinen er anslått å ha en nøyaktighet på omtrent 75% på grunn av at værstasjonen er designet for å kunne brukes under forskjellige forhold. I områder med plutselige endringer i været (for eksempel fra sol til regn), vil værstasjonen være mer nøyaktig enn i områder der været er stabilt det meste av tiden (for eksempel for det meste solskinn).

Dersom værstasjonen flyttes til en ny posisjon som ligger signifikant høyere eller lavere enn den opprinneligre posisjonen (for eksempel fra en etasje til en annen), se bort fra værvarslingen de neste 12-24 timene. Ved å gjøre dette unngår du at værstasjonen tar feil av endringen i høyde og en plutselig endring i lufttrykket.

### Værtendensindikator

Værtendensindikatoren (over og under værvarslingssymbolene) arbeider sammen med værvarslingssymbolene. Når indikatoren peker oppover betyr det at været forventes å forbedre seg, mens når den peker nedover synker lufttrykket og været forventes å forverres.

Når man tar hensyn til dette kan man se hvordan været har endret seg og hvordan det forventes at det endrer seg. For eksempel, dersom indikatoren peker nedover og symbolet viser delvis skyet, vet du at det forrige værsymbolet var sol, og at det som forventes å komme er regn (siden indikatoren peker nedover).

Merk:

Når værtendensindikatoren har registrert en endring i lufttrykket vil den vises permanent i displayet.

Stormvarsel

Dersom lufttrykket synker mer enn fire millibar på seks timer vil værtendenspilen nedover begynne å blinke som en indikasjon på at det kan komme en storm. Blinkingen slutter når lufttrykket er stabilt over flere timer, eller begynner å stige igjen.

Relativt lufttrykk i hPa

Under værsymbolene vises lufttrykket konstant i hPa, og værstasjonen presenterer denne verdien som relatvt lufttrykk.

Lufttrykkhistorikk (elektronisk barometer med lufttrykk og trend)

Stolpediagrammet viser lufttrykktrenden over de siste 72 timer i åtte trinn med 0,-1,-3,-6,-12,-24,-48 og –72 timer. Grafen plottes for hvert av tidspunktene, og verdiene i høyden (0, ±1, ±3, ±5 og ±7) gjør det mulig å sammenligne resultatene. 0-verdien er identisk med gjeldende lufttrykk, og ± verdiene viser hvor mye høyere eller lavere lufttrykket har vært.

Dersom søylene øker i høyden mot det gjeldende betyr det at det går mot høyere trykk og bedre vær, og hvis de går nedover mot gjeldende betyr det at været er i ferd med å bli dårligere (lavtrykk).

Merk: For å få nøyaktige barometermålinger må ikke værstasjonen flyttes i høyden (f.eks. mellom etasjer). Dersom enheten skal flyttes, nullstill både temperatursensoren og værstasjonen da dette vil hindre at den oppfatter endringen i høyde som en endring av lufttrykket.

Etter at den er satt i gang, bør barometerverdiene ikke tas hensyn til de først 12-24 timene, slik at værstasjonen får tid til å bygge opp et stabilt grunnlag for videre målinger.

Avlesing av utetemperatur

Utendørs temperaturen vises under lufttrykkhistorikken. Værstasjonen begynner automatisk å søke etter temperatursensorens 433MHz signal når batteriene settes i, og når dette er mottatt vil utetemperaturen vises i displayet.

###### Utendørs minimums- og maksimumstemperaturavlesing

Nedenfor gjeldende utendørs temperatur finner du maksimum og minimum utetemperaturer. Disse vises hele tiden, slik at det er lett å lese dem av. Når en ny maksimums- eller minimumstemperatur inntreffer, vil displayet automatisk oppdateres.

###### Automatisk nullstilling av maksimums- og minimumsverdier

Værstasjonen er programmert til å nullstille maksimums- og minimumsverdiene hver dag. Maksimumsverdiene nullstilles kl 08.00, mens minimumsverdiene nullstilles kl 20.00.

###### Kontroll av mottak av DCF-77 tidssignaler

Værstasjonen begynner automatisk å søke etter DCF-77 tidssignaler når batteriene settes i. Under normale forhold (d.v.s. vekk fra interfererende kilder som TV apparater), tar det 3-5 minutter å motta signalet. Dersom værstasjonen ti minutter etter at du har satt i batteriene fremdeles ikke har mottatt DCF-77 signaler, kontroller følgende punkter før du stiller klokken manuelt (Se ”Manuell tidsinnstilling” nedenfor):

- Avstanden mellom værstasjonen og enheter som skaper interferens bør være minst 1,5-2m. Eksempler på slike enheter er TV-apparater og dataskjermer.

- Unngå plassering av værstasjonen nær vindusrammer i metall.

- Inne i rom med tykke betongvegger, for eksempel i kjellere eller høyblokker, svekkes DCF-77 signalet naturlig. I ekstree tilfeller, plasser enheten nærmere et vindu og med fronten eller baksiden i retning Frankfurt (Unngå å sette den nær metallstrukturer).

Merk: Brukeren kan bo i et område der atmosfæriske forstyrrelser er årsaken til at DCF-77 signaler ikke kan mottas. Om natten er de atmosfæriske forholdene normalt mindre sterke, og mottak av signaler er derfor normalt mulig. Et daglig mottak vil være tilstrekkelig for værstasjonen til å holde avviket under 0,5 sekunder på et døgn.

Når mottaket er vellykket vil DCF-77 mottakssymbolet vises i displayet. Under prosessen med å motta signalet vil symbolet blinke, og når signalet er mottatt vil symbolet bli stående i displayet uten å blinke. DCF-77 signalet vil da overskrive den manuelle klokkestillingen.

Test av signalmottak fra utendørs sensor (433MHz)

På samme måte som med DCF-77 signalene vil værstasjonen automatisk begynne å søke etter signaler fra sensoren ute når batteriene settes i. Dersom signalet ikke er mottatt etter 30 sekunder, sjekk følgende punkter før du nullstiller enheten (Se ”Nullstilling” nedenfor):

- Både værstasjonen og sensoren bør være minst 1,5 til 2m unna interfererende kilder som monitorer eller TV-apparater.

- Unngå å plassere værstasjonen tett inntil metalldører eller vinduskarmer i metall.

- Bruk av andre elektroniske trådløse apparater som hodetelefoner eller mikrofoner som benytter samme frekvens (433MHz) kan påvirke korrekt overføring og mottak av signaler.

- Også naboer kan påvirke overføringen dersom de bruker slike apparater som er nevnt i punkt 3.

Merk: Når 433MHz signalet er mottatt, ikke åpne batteridekselene hverken på sensor eller værstasjonen, da dette kan føre til at batteriene spretter ut og forårsake en falsk nullstilling. Skulle dette skje, nullstill alle enheter som beskrevet først i denne bruksanvisningen, ellers kan det oppstå problemer med overføringen.

Rekkevidden for temperatursensoren er opptil 25m i åpent rom, men dette avhenger av omgivelsene. Viss mottak ikke er mulig, nullstill begge enhetene (Se ”Nullstilling” nedenfor).

Senderens rekkevidde kan påvirkes dersom den utsettes for ekstremt lave temperaturer over en lenger periode. Dersom dette skjer svekkes 433MHz signalet noe som gir kortere rekkevidde. Kontrasten i senderens LCD display blir også dårligere som en følge av at batteriene tappes for strøm i kulden.

###### Nullstilling

- Ta ut batteriene av både værstasjonen og sensoren.

- Vent i minst 30 sekunder og gjenta prosedyren som er beskrevet under ”Igangsetting” over.

Merk: Vent alltid minst 30 sekunder etter å ha byttet batterier før du setter inn batterier igjen, ellers kan det oppstå feil. Husk også at begge enhetene må nullstilles og at du alltid må sette batteriene i sensoren først.

###### Innstilling av kontrasten på LCD displayet

Bilde s. 35.

Det er 8 ulike kontrastnivåer  slik at dette kan tilpasses høyden på værstasjonen. Heng ganske enkelt værstasjonen på det ønskede stedet og juster deretter kontrasten til det nivået som gir skarpe og klare bokstaver fra den posisjonen. For å starte innstillingsmodusen, hold inne ”SET” knappen i omkring to sekunder til ordet ”LCD5” blinker i feltet for relativt lufttrykk. For å justere gjør du:

- Bruk ”+” knappen for å velge den kontrastinnstillingen du ønsker.

- Når den ønskede kontrastnivået er valgt trykker du ”SET” knappen en gang for å gå til manuell tidsinnstilling.

###### Manuell tidsinnstilling

Bilde s. 35.

Etter kontrastinnstillingen for LCD displayet vil timene i klokkeslettet begynne å blinke.

- Bruk ”+” knappen for å stille timene. Hvert trykk øker timene med en.

- Når timene er riktige trykker du ”SET” knappen en gang for å gå til innstilling av minuttene.

- Bruk ”+” knappen for å stille minuttene. Hvert trykk øker minuttene med en.

- Når klokken er riktig trykker du på ”SET” knappen en gang for å gå til innstillingsmodus for lufttrykket.

Merk: Selv om tiden stilles inn manuelt vil værstasjonen fortsette å søke etter DCF-77 signaler hver hele time. Om et mottak er vellykket vil den oppdatere den manuelle tidsinnstillingen.

###### Innstilling av det relative lufttrykket

Bilde s. 36.

Etter innstillingsmodus for tiden vil lufttrykket på LCD displayet begynne å blinke. Det relative lufttrykket kan settes til en verdi mellom 970hPa og 1030hPa på følgende måte:

- Trykk ”+” knappen for å endre lufttrykket. Hvert trykk endrer verdien med en.

- Når du har komme til riktig verdi, trykk på ”SET” knappen for å gå til hPa innstillingsmodus.

Merk: Muligheten til å stille det relative lufttrykket er nyttig for den som vil ha muligheten til å vite lufttrykket på andre steder, for eksempel ved havoverflaten i stedet for fra deres lokale omgivelser.

###### HPa innstilling

Bilde s. 37.

Etter innstillingen av det relative lufttrykket vil hPa verdien begynne å blinke i feltet for relativt lufttrykk. HPa kan settes til verdier fra 2hPa til 4hPa på følgende måte:

- Trykk på ”+” knappen for å velge hPa innstilling. Hvert trykk endrer verdien med en.

- Når du har funnet den ønskede hPa innstillingen, trykk ”SET” knappen en gang for å gå tilbake til normalmodus.

- Sett på igjen frontdekselet og heng enheten på plass.

Merk: Innstillingen av hPa kan brukes i områder der det erstadige skiftinger i lufttrykket slik at  lufttrykket ikke nødvendigvis gjenspeiler endringer i været. HPa innstillingen gjør det mulig å justere hvor sensitiv værstasjonen skal være på endringer. Jo høyere verdi hPa innstillingen har, jo mindre sensitiv er værstasjonen. For områder der været er konstant, kan verdien settes lavere for å gjøre værstasjonen mer sensitiv.

Værstasjonen er nå fullstendig innstilt. For å plassere værstasjonen riktig, vennligst les de påfølgende avsnittene.

###### Plassering av temperatursensoren

Bilde nederst s. 37.

Sensoren leveres med tre skruer og dobbeltsidig tape slik at du kan velge om du vil feste den på veggen med tape eller skruer.

- For å feste den med skruer, skru inn skruene gjennom hullene i sensorholderen som indikert på figuren på s. 37.

- For å montere den med tape, fest tapen først på sensorholderen, og deretter på veggen.

Merk: Sjekk at værstasjonen kan motta signaler fra sensoren før du monterer den.

Dersom du benytter tape for å feste sensoren, vær sikker på at overflaten er ren og uten støv eller skitt. Den bør heller ikke festes på porøse overflater med tape.

###### Plassering av værstasjonen

Bilde s. 38 og 39.

Værstasjonen bør festes på veggen når den er i bruk. Det er to måter å gjøre dette på. Skruer for montering av værstasjonen er ikke inkludert.

Mulighet 1 – hengende på veggen

- Skru inn en skrue på veggen med hodet omkring 5mm ut fra veggen.

- Heng værstasjonen på skruen. Forsikre deg om at hullet bak på værstasjonen er sikkert plassert på skruen før du slipper.

Mulighet 2 – Permanent montering med fire skruer

- Ta av frontdekselet på værstasjonen.

- Hold værstasjonen opp mot veggen og forsikre deg om at den er rett. Merk av de fire skruehullene på veggen med en syl eller en penn. Legg ned værstasjonen.

- Drill nå hull i de oppmerkede posisjonene med riktig størrelse for skruene.

- Skru fast værstasjonen med fire skruer.

Dersom du benytter deg av mulighet 2 er det svært enkelt å bytte batterier. Du trenger da kun å ta frontdekselet og sette i de nye etter å ha tatt ut de gamle, før du setter på dekselet igjen.

Merk: Brukeren anbefales å kontrollere mottaket av DCF-77 og 433MHz signaler før værastasjonen monteres på vegg. Dersom værstasjonen ikke kan motta signalene, flytt den så til en annen plassering. Når signalene kan mottas, skru værstasjonen opp,

###### Viktige merknader

- Unngå å plassere enhetene der de kan utsettes for plutselige temperaturendringer, for eksempel i direkte sollys, ekstremt  kalde eller våte og fuktige områder. Slik plassering vil gjøre avlesingen unøyaktig eller ødelegge enheten.

- Dersom det skjer plutselige og ekstreme endringer i temperatur vil dette redusere nøyaktigheten på varslingssystemet.

- Dersom enheten flyttes til et punkt som er signifikant høyere eller lavere enn dens opprinnelige plassering (for eksempel fra en etasje til en annen), bør du enten nullstille enhetene, eller se bort fra værvarselet de neste 12-24 timene. Dette vil gi værstasjonen tid til å innstille seg på de nye trykknivåene som kommer p.g.a. endringen i høyden, noe som gir mer nøyaktige værvarsler.

- På et eller annet tidspunkt vil du oppleve at temperaturen på utesensoren er forskjellig fra utetemperaturen på værstasjonen. Dette er ikke noen grunn til å bekymre seg, og det er heller ikke noen feil. Begge enhetene er stilt inn på å sjekke utetemperaturen med jevne mellomrom, og har sin egen klokke. De vil derfor ikke sjekke temperaturen på samme tid. Sensoren ute oppdateres hvert minutt, mens værstasjonen mottar endringer to ganger på ti minutter. Dette betyr at temperaturen på utesensoren ikke nødvendigvis er sendt til værstasjonen enda.

###### Vedlikehold

- Ekstreme temperaturer, vibrasjoner og støt bør unngås, da dette kan gi unøyaktige avlesinger.

- Ved rengjøring, bruk bare en fuktug klut. Ikke bruk løsemidler eller skuremidler, da disse kan lage merker på LCD displayet eller værstasjonen.

- Ikke senk enheten ned i vann.

- Bytt batterier så snart disse er tomme for strøm for å unngå lekkasje. Erstatt batteriene kun med nye batterier av riktig størrelse.

- Ikke forsøk å reparere enheten. Er det feil på  værstasjonen, ta den med tilbake til salgsstedet for å få den reparert av kvalifisert personale. Å åpne eller endre på enhetene fører til bortfall av garantien.

###### Bytte av batterier

For best mulig ytelse eller når LCD displayet blir utydelig og vanskelig å lese bør batteriene byttes minst en gang i året.

Bruk returordningen for batterier for å ta vare på miljøet!

###### Spesifikasjoner

Radiokontrollert klokke

DCF-77 radiokontrollert tidssignal:		77,5KHz

Anbefalte temperaturmessige bruksområder

Værstasjonen				0°C til +50°C

Sensoren					-30°C til +70°C

Måleområder

Innetemperatur				0°C til +50°C med 0,1°C oppløsning (uten for måleområdet vises ”OFL”)

Utetemperatur				-30°C til +69,9°C med 0,1°C oppløsning (uten for måleområdet vises ”OFL”)

Luftfuktighet				25% til 90% med 1% oppløsning (utenfor måleområdet vises ”—”)

Innstillingsområde for relativt lufttrykk		970hPa til 1030hPa

Sensitivitetsinnstilling for endring av værsymboler	2hPa til 4hPa

Lufttrykkhistorikk				Siste 72 timer (0, -1, -3, -6, -12, -24, -48, -72)

Sjekkfrekvens temperatur

Kontroll av innetemperatur			Hvert 10. sekund

Overføring fra sensor til værstasjon		To ganger pr. 10 minutter

Kontroll av utetemperatur på sensor		Hvert 60. sekund

###### Overføring fra sensor

###### Overføringsfrekvens fra sensor		433,92MHz

Rekkevidde sensor				Maksimalt 25m

Signalstyrke fra sensor			-3dBm

Strømkilde

Værstasjon				2 x AA, IEC LR6, 1,5V batterier

Sensor					2 x AAA, IEC LR3, 1,5V batterier

Batterilevetid				Omkring 12 måneder (avhengig av bl.a. temperatur)

Størrelser

Værstasjonen				145 x 31 400mm

Sensor					56 x 24 x 80mm (uten holder).

###### Viktig informasjon

- Produsent og leverandør kan ikke ta ansvar for visning av unøyaktige verdier eller konsekvenser av unøyaktige verdier.

- Dette produktet er ikke beregnet på medisinsk bruk eller til offentlig informasjon.

- Dette produktet er beregnet på bruk i hjemmet, og gir en indikasjon på det fremtidige været. Denne indikasjonen er ikke 100% nøyaktig og bør derfor kun tas som en indikasjon, og ikke som noe absolutt varsel.

- Spesifikasjonene på produktet kan endres uten varsel.

- Ingen deler av denne manualen kan reproduseres uten skriftlig samtykke fra produsenten.

#### R&TTE Direktiv 1999/5/EC

Sammendrag av deklarajonen om ensartethet: Vi erklærer med dette at denne trådløse overføringseneheten stemmer med kravene i R&TTEs direktiv 1999/5/EC.