Sunset trådløs værstasjon Bruksanvisning

Alle bilder henviser til sidetall i den engelske bruksanvisningen.

#### Introduksjon

Gratulerer med ditt valg av denne state-of-the-art værstasjonen som er et eksempel på innovativt design og kvalitet. Utstyrt med radiokontrollert klokke og kalender, Sol- og Månedata, innendørs temperatur og luftfuktighet, utendørs temperatur samt værvarsling vil denne værstasjonen la deg unngå å gjette om nåværende og fremtidige værutsikter. Bruken av produktet er enkel, men ved å lese gjennom denne brukanvisningen vil du få en bedre forståelse av funksjonene på Sunset værstasjonen.

#### Egenskaper

### Værstasjonen

Bilde s. 19:

LCD display=LCD display, Function keys=Funksjonsknapper, Preset city name for Sun/Moon data selection behind panel=Valg av by for Sol/Måne data bak panelet, Function keys behind panel=Funksjonsknapper bak panelet, Hanging hole=Hull for veggmontasje, Battery compartment=Batteriholder, Removable stand=Avtagbar fot.

- DCF-77 Radiokontrollert klokke med mulighet for manuell innstilling

- Mulighet for å slå mottak av DCF signaler av/på

- 24 timers display

- Tidssonevalg ±9 timer

- Visning av dato, måned og år

- Alarm med repetisjon

- Soloppgang/-nedgang for 34 byer

- Måneoppgang/-nedgang for 34 byer

- Visning av månefase (12 faser)

- Værvarsling med tre værsymboler

- Værtendensindikator

- Innendørs temperatur i °C eller °F

- Innendørs relativ luftfuktighet i prosent

- Utendørs temperatur (for opptil 3 sensorer) med lagring av max/min samt dato og klokkeslett for max/min verdier.

- Valg av kontrast i LCD displayet

- Indikator for lavt batterinivå

- Kan monteres på vegg eller stå frittståend

### Utendørs temperatursensor

Bilde s. 20.

- Trådløs overføring av utendørs temperatur til værstasjonen med 433MHz signaler

- Vannbeskyttet

- Leveres med veggmontasje

- Monteres på et beskyttet sted. Unngå direkte sollys og regn.

#### Igangsetting

  - Sett først i batteriene i værstasjonen (se Hvordan sette i og bytte batterier i værstasjonen nedenfor). Når batteriene er satt inn vil alle delene av displayet blinke og et kort pip vil høres. Deretter vil innendørs temperatur og luftfuktighet, klokken og datoen som ”00:00” og ”1.1.00”, sol og månesymbolene og værvarslingssymbolet for sol med skyer vises. Dersom innendørs temperatur og luftfuktighet ikke vises, ta ut batteriene og vent minst 3 minutter før du setter dem inn igjen. Når alt vises, gå videre til trinn 2.

  - Innen 2 minutter og 30 sekunder etter at værstasjonen er aktivert, sett batteriene inn i sensoren (Se Hvordan sette i og bytte batterier på utendørs sensoren nedenfor).

  - Etter at du har satt inn batteriene i sensoren vil værstasjonen begynne å motta signaler. Utendørstemperaturen skal nå vises i displayet. Dersom dette ikke skjer innen 4 minutter, må batteriene tas ut av begge enhetene og du må starte med trinn 1 på nytt.

  - Værstasjonen kan motta signaler fra opptil 3 utendørs sensorer. Dersom du har kjøpt flere sensorer, gjennta prosessen fra trinn 2 for hver av sensoren, men pass på at det går minst 10 sekunder mellom mottaket fra sensorene. Værstasjonen vil gi sensorene nummer ettersom den mottar signalene, slik at den første sensoren får nummer 1, mens den neste 2 o.s.v.

  - Når alle sensorene er klargjort starter en testmodus der mottaket av alle sensorene vil testes. I denne perioden vil displayet veksle mellom sensorene i tilfeldig rekkefølge. Et trykk på hvilken som helst knapp vil avbryte denne prosessen, som også avbrytes automatisk etter 4 minutter.

  - Når utendørstemperaturen er mottatt og vist på displayet, vil værstasjonen begynne søket etter DCF-77 tidssignaler. Dette tar typisk 3-5 minutter ved gode mottaksforhold.

  - Dersom værstasjonen etter 10 minutter ikke har mottatt tidssignalene, bruk ”Set” knappen for å oppgi tiden for utgangspunktet. Klokken vil forsøke å motta DCF signaler fra klokken 2:00 til 6:00 om morgenen. Når mottaket er vellykket vil dette overstyre den manuelle tidsinstillingen. Datoen oppdateres også med disse signalene. (Vennligst se også merknader under Mottak av radiokontrollert klokkeslett og Manuell tidsinnstilling).

#### Hvordan sette i og bytte batterier i værstasjonen

Bilde øverst s. 21.

Værstasjonen benytter 2 stk. AA, IEC LR6, 1,5V batterier. Når batteriene trengs å byttes vil indikatoren for lavt batteri vises i displayet. Du bytter batterien slik:

- Ta av batteridekselet.

- Sett inn batteriene med korrekt polaritet.

- Sett på batteridekselet igjen.

#### Hvordan sette i og bytte batterier på utendørs sensoren

Bilde nederst s. 21

Utendørs sensoren benytter 2 stk. AAA, IEC LR3, 1,5V batterier. Disse bytter du slik:

- Skru av batteridekselet.

- Sett inn batteriene med korrekt polaritet.

- Skru batteridekselet på igjen.

##### Merk

Dersom du bytter batterier i en av enhetene må alle enhetene nullstilles som beskrevet ovenfor.

#### Skifte av batterier

Det anbefales å bytte batterier i alle enhetene årlig for å sikre optimal nøyaktighet.

Vennligst delta i bevaringen av miljøet. Lever brukte batterier til et godkjent mottak.

#### Mottak av radiokontrollert klokkeslett

Tiden som benyttes for radiokontrollerte klokker baserer seg på et Cesium atomur i drift hos Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig. Dette uret har et avvik som er mindre enn et sekund pr. million år. Tiden kodes og sendes ut fra Mainflingen nær Frankfurt via et DCF-77 signal (frekvens 77,5KHz) som har en rekkevidde på omtrent 1500km. Klokken på din radiokontrollerte værstasjon mottar signalet og konverterer det til å vise presis tid med automatisk veksling av sommer-/vintertid.

Kvaliteten på mottaket avhenger i stor grad av den geografiske posisjonen. I de fleste tilfeller vil det ikke være noe problem å motta signalene innen en radius på 1500km fra Frankfurt.

Fire minutter etter at innstillingen av værstasjonen begynte vil tårnsymbolet i klokkevisningen begynne å blinke. Dette betyr at klokken har registrert et signal, og prøver å motta det. Når tidskoden mottas vil tårnsymbolet slutte å blinke og vises konstant.

Dersom tårnsymbolet blinker, men klokken ikke stilles eller tårnsymbolet ikke vises i det hele tatt, sjekk følgende:

- Anbefalt avstand fra interferenskilder som monitorer eller TV-apparater er minimum 1,5 til 2 m.

- Inne i rom av armert betong (f.eks. i kjellere) svekkes signalet naturlig. I ekstreme tilfeller, plasser enheten nær et vindu og la fremsiden eller baksiden peke mot Frankfurt.

- Om natten er forstyrrelser i atmosfæren mindre, og i de fleste tilfeller vil signalet da kunne mottas. Et enkelt mottak om dagen er nok til å holde avviket under 1 sekund.

#### Funksjonknapper

Bilde s. 23.

Værstasjonen har åtte funksjonsknapper for enkel betjening. Seks er skjult bak panelet på høyre side, og to er plassert under displayet.

##### Set knappen

- Trykk inn knappen i tre sekunder for å komme inn i moduser for mauell innstilling: LCD kontrast, valg av by, av/på mottak av DCF signaler, manuell tidsstilling, kalender og repetisjonsfunksjon, valg av termometerskala samt innstilling av værvarslingens sensitivitet.

- Avbryte alarm

##### Sun/Moon knappen

- Trykk i tre sekunder for å starte innstillingsmodus for sol/måne

- Beregn sol- og månetider for den valgte byen

- Avbryte alarm

##### Alarm set knappen

- Hold inne i tre sekunder for å gå til stillemodus for alarmen

- Avbryte alarmen

##### Plus (+) knappen

- Øke verdier i alle innstillingsmodi

- Avbryte alarmen

##### Minus (-) knappen

- Redusere verdier i alle innstillingsmodi

- Avbryte alarmen

##### Channel knappen

- Veksle mellom de utendørs sensorene 1,2 og 3 (dersom flere enn 1 sensor er i bruk)

- Gå ut av enhver innstillingsmodus for retur til normalmodus

- Avbryte alarmen

Max/Min R knappen (Max/Min Reset)

- Veksle mellom minimums- og maksimumsverdier med tid og dato lagret for den valgte utendørs sensoren

- Nullstilling av maksimums- og minimumsverdier for den valgte sensoren

- Aktivere repetisjonsfunksjonen når alarmen ringer dersom repetisjonsinnstillingen er annet enn ”Off” (Av)

#### LCD displayet

Bilde s. 24

LCD displayet er delt inn i fem deler med informasjon om henholdsvis klokke/dato, sol/måne, innendørs data, værvarsel og utendørs data.

Oversettelser fra bildet:

DCF reception icon (for DCF time) 		= DCF mottakssymbol (for DCF klokkeslett)

Alarm icon 					= Alarmsymbol

Moonrise time					= Måneoppgang

Sun icon						= Solsymbol

Sunrise time					= Soloppgang

City location light				= Posisjonsmarkør

Indoor relative humidity in RH%			= Innendørs relative luftfuktighet i present

Outdoor transmitter identification number		= Identifikasjonsnummer for utesensor

Outdoor data signal reception indicator		= Indikator for mottak av data fra utesensor

Time						= Klokke

Date display					= Datovisning

Moon icon/Moon phases icon			= Månesymbol/månefasesymbol

Moon set time					= Månenedgang

Sunset time					= Solnedgang

Indoor temperature in °C or °F			= Innetemperatur i °C eller °F

Weather tendency indicator			= Værtendensindikator

Weather forecast icon				= Værvarslingssymbol

Outdoor temperature in °C or °F			= Utetemperatur i °C eller °F

#### Manuelle innstillinger

Følgende kan innstilles manuelt ved å holde inne ”Set” knappen i 3 sekunder:

- LCD kontrast

- Valg av by

- Tidssoneinnstilling

- DCF-77 av/på

- Manuell tidsstilling

- Kalender innstilling

- Repetisjonsinnstilling

- °C/°F innstilling

- Værvarselikon sensitivitetsinnstilling

### LCD kontrastinnstilling

Bilde s. 25

LCD kontrasten kan stilles inn til 8 nivåer, fra LCD0 til LCD7 (standardinnstillingen er LCD5):

- Hold inne ”Set” knappen i 3 sekunder inntil det bakerste tallet blinker.

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å velge kontrastnivå.

- Bekreft valget med ”Set” knappen. Du går nå videre til posisjonsinnstilling.

### Valg av by

Bilde nederst s. 25

Åpne det venstre panelet på værstasjonen og se oversikten over de 34 forhåndsprogrammerte bynavnene. Hvilken som helst av byene kan velges for å se sol/månedata. For å velge en by:

- Åpne panelet på vestre side, og en liste med 34 byer vises.

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å velge by. En indikator ved siden av den valgte byen viser hva du har valgt.

- Bruk ”Set” knappen for å bekrefte valget. Du går nå videre til innstilling av tidssone.

### Tidssoneinnstilling

Bilde øverst s. 26

Tidssonen er som standard satt til 0. For å velge en annen tidssone gjør du følgende:

- Den gjeldende tidssoneverdien begynner å blinke.

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å velge tidssone. Du kan velge fra –9 til +9 med 1 times intervaller.

- Bekreft valget med ”Set” knappen. Du går nå videre til DCF-77 av/på innstilling.

### DCF-77 av/på innstilling

Bilde midt på s. 26

I områder der DCF-77 mottak er umulig kan denne funksjonen slås av. Klokken vil da fungere som en normal quartzklokke.  (Standardinnstillingen er på).

- ”ON” vil blinke i displayet (på).

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å veksle mellom On (på) og Off(av).

- Bekreft valget med ”Set” knappen. Du går nå videre til manuell innstilling av klokken.

Merk: Dersom du setter DCF-77 mottaket til av vil ikke klokken forsøke å motta DCF-signaler så lenge denne innstillingen er på. DCF mottakssymbolet vil ikke vises i displayet.

Manuell innstilling av klokken

Bilde nederst s. 25.

I tilfeller der værstasjonen ikke kan motta DCF signaler (for eksempel på grunn av forstyrrelser), kan klokken stilles manuelt. Da vil klokken fungere som en normal quartz klokke.

- Timene vil starte å blinke.

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å stille inn timene.

- Trykk på ”Set” for å gå videre til minuttene.

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å stille inn minuttene.

- Bekreft valget med ”Set”. Du går nå videre til innstilling av dato.

Merk: Enheten vil fremdeles forsøke å motta DCF signaler mellom kl. 2:00 og 6:00 hver dag på tross av at den er innstilt manuelt dersom DCF-mottaket står på ”on”. Når den mottar signalet vil denoverskrive den manuelt innstilte klokken. Når klokken forsøker å motta signaler vil mottakssymbolet blinke. Dersom mottaket er vellykket vil DCF-symbolet bli stående på skjermen, ellers vil det forsvinne.

### Datoinnstilling

Bilde øverst s. 27

Standarddatoen på værstasjonen er 1.1.2000. Når DCF-77 signalene er mottatt vil datoen automatisk oppdateres. Dersom signalene ikke mottas kan datoen også stilles inn manuelt.

- Året begynner å blinke.

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å stille inn året fra 2000 til 2099.

- Trykk ”Set” knappen for å bekrefte. Måneden starter nå å blinke.

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å stille inn måneden.

- Trykk ”Set” knappen for å bekrefte. Datoen starter nå å blinke.

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å stille inn datoen.

- Bekreft kalenderinnstillingen med ”Set” knappen. Du går nå videre til repetisjonsinnstillingen.

### Repetisjonsinnstilling

Bilde nederst på s. 27.

Repetisjonstiden kan stilles inn fra ”off” (av) til en maksimumstid på 30 minutter.

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å stille inn repetisjonstiden.

- Bekreft valget med ”Set” knappen. Du går nå videre til innstilling av termometerskala.

Merk: Dersom repetisjonsfunksjonen settes til ”Off” vil ikke repetisjonsfunksjonen kunne brukes.

### Temperaturskalainnstilling

Bilde øverst s. 28.

Temperaturvisningen kan vise enten °C eller °F. °C er standardvalget.

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å stille inn termometerskala.

- Bekreft valget med ”Set” knappen. Du går nå videre til innstilling av værvarselsensitivitet.

### Innstilling av værvarslingssensitivitet

Bilde midt på s. 28

For steder med hurtige skifter i været kan du endre hastigheten på endringene i symbolene på værvarselfunksjonen.

- Gjeldende sensitivitetsverdi blinker.

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å stille inn sensitivitetsnivået. Det er 3 mulige innstillinger: 1, 2 og 3. Nivå 1 er mest sensitivt, mens nivå 3 er minst sensitivt. Nivå 2 er standard.

- Bekreft valget med ”Set” knappen. Dette avslutter de manuelle innstillingene.

### Avslutte den manuelle innstillingsmodusen

Trykk ”Channel” knappen for å avslutte den manuelle innstillingen på et hvilket som helst punkt over.

#### Alarminnstilling

Bilde s. 28.

Alarmtidspunktet kan stilles ved å trykke inn ”Alarm set” knappen:

- Hold inne ”Alarm set” knappen til timene blinker.

- Bruk ”Plus (+)” knappen eller ”Minus (-)” knappen for å stille timene.

- Trykk ”Set” knappen får å gå videre til minuttene og juster disse på samme måte.

- Trykk ”Set” knappen igjen for å bekrefte innstillingen og gå til normalvisning.

Merk: Alarmen ringer maksimalt i tre minutter. Alarmen må aktiveres manuelt igjen ved å trykk ”Alarm on/off” knappen. Da vil alarmsymbolet vises i displayet.

#### Repetisjonsinnstilling og skru av alarmen

Repetisjonsfunksjonen slås på ved å trykke ”Max/Min R” knappen. Repetisjonsfunksjonen aktiveres kun dersom repetisjonsinnstillingen er satt til annet enn ”Off” (Se over).

For å stoppe alarmen når den ringer, trykk på en hvilken som helst knapp.

Sol-/Månedata og månefaser:

### Sol- og Månedata for den valgte byen

Bilde midt på s. 29.

- Soloppgang og –nedgang, samt måneoppgang og –nedgang for hver av de innstilte byene på den gjeldende datoen kan vises ved å trykke på ”Sun/Moon” knappen.

- Bruk ”Plus (+)” eller ”Minus (-)” knappen for å velge byen. Den lille firkanten ved siden av byene vil blinke.Trykk ”Set” knappen for å bekrefte valg av by. Velg så en dato ved å benytte ”Plus (+)” og ”Minus (-)” knappene og ”Set” knappen for å bekrefte.

- Trykk ”Set” knappen etter valg av dato for å¨starte beregningen av sol- og månedata. Det tar noen sekunder å gjøre beregningene, og etter 3 minutter vil displayet gå tilbake til normalmodus.

Merk: På grunn av topografiske forskjeller i landskapet (fjell, daler o.l.) kan det være små forskjeller mellom de viste dataene og de reelle verdiene.

### Månefasesymbolene

Månesymbolet på værstasjonen vil vise alle 12 månefaser gjennom månesyklusen i følge den gjeldende datoen. De ulike fasene er vist på bildet nederst på s. 29.

Merk: Det hender at det ikke er noen måneoppgang eller –nedgang  den aktuelle datoen du ber om, og derfor hender det at det ikke vises noen data.

#### Inndørs releativ luftfuktighet og innendørs temperatur

Innendørs temperaturen og luftfuktigheten oppdateres automatisk på den tredje displayseksjonen (bilde øverst s.30). Luftfuktigheten i prosent vises til venstre og temperaturen til høyre.

#### Værvarsling og værtendens

### Værvarlsingssymboler

Det er tre værvarslingssymboler i den fjerde seksjonen av displayet. Disse kan vises som sol, delvis skyet og regn (vist på bildet midt på s. 30).

For enhver plutselige og signifikante endring i lufttrykket vil værvarslingssymbolene oppdateres i følge dette for å indikere endringen. Dersom symbolene ikke endrer seg betyr det at det ikke har vært noen endring i lufttrykket eller at endringen er for sakte til at værstasjonen registrerer det. Dersom det vises sol i displayet vil det ikke vises noen endring dersom været blir bedre, og likeledes dersom det vises regnvil det ikke vises noen endring dersom været forverres siden symbolene allerede har nådd yttergrensene.

Symbolene indikerer om været blir bedre eller verre, og ikke nødvendigvis om det blir sol eller regn. For eksempel dersom det er overskyet, og displayet viser et regnsymbol betyr det ikke at det er en feil på instrumentet. Det betyr bare at trykket faller og at det derfor forventes at været blir dårligere, men ikke nødvendigvis at det skal begynne å regne.

Merk:

Etter at værstasjonen er plassert bør du ikke ta hensyn til værvarslingssymbolene de neste 12-24 timene. Dette vil være tilstrekkelig tid for værstasjonen å samle trykkdata på en konstant høyde slik at værvarslingen blir mer nøyaktig.

Felles for all værvarsling er at den ikke kan være absolutt nøyaktig. Værvarslingsrutinen er anslått å ha en nøyaktighet på omtrent 75% på grunn av at værstasjonen er designet for å kunne brukes under forskjellige forhold. I områder med plutselige endringer i været (for eksempel fra sol til regn), vil værstasjonen være mer nøyaktig enn i områder der været er stabilt det meste av tiden (for eksempel for det meste solskinn).

Dersom værstasjonen flyttes til en ny posisjon som ligger signifikant høyere eller lavere enn den opprinneligre posisjonen (for eksempel fra en etasje til en annen), se bort fra værvarslingen de neste 12-24 timene. Ved å gjøre dette unngår du at værstasjonen tar feil av endringen i høyde og en plutselig endring i lufttrykket.

### Værtendensindikator

Værtendensindikatoren (plassert øverst til venstre og høyre i det fjerde display segmentet) arbeider sammen med værvarslingssymbolene. Når indikatoren peker oppover betyr det at været forventes å forbedre seg, mens når den peker nedover synker lufttrykket og været forventes å forverres.

Når man tar hensyn til dette kan man se hvordan været har endret seg og hvordan det forventes at det endrer seg. For eksempel, dersom indikatoren peker nedover og symbolet viser delvis skyet, vet du at det forrige værsymbolet var sol, og at det som forventes å komme er regn (siden indikatoren peker nedover).

Merk:

Når værtendensindikatoren har registrert en endring i lufttrykket vil den vises permanent i displayet.

#### Utendørstemperaturen

Bilde midt på s. 31.

Den nederste seksjonen av displayet viser utendørstemperatur med maksimums- og minimumstemperatur. Dersom det er tilkoblet mer enn en sensor vil det også vises sensornummer til venstre.

### Veklse mellom og nullstille utendørsavlesninger

- For å veksle mellom gjeldende temperatur, bruk ”Max/Min R” knappen. 
Et trykk viser maksimumstemperatur, samt klokkeslett og dato for når denne inntraff.
Et trykk til viser minimumstemperatur, samt klokkeslett og dato for når denne inntraff.
Enda et trykk går tilbake til gjeldende temperatur.

- For å velge mellom ulike sensorer dersom dette er installert, trykk på ”Channel” knappen:
En gang for å vise sensor 2.
Enda en gang for å vise sensor 3.
En tredje gang for å gå tilbake til sensor 1.

- For å nullstille maksimums- og minimumsverdier for den valgte sensoren, hold inne ”Max/Min R” knappen i 3 sekunder.

Test av signalmottak fra utendørs sensor (433MHz)

Utendørs sensoren sender signaler hvert 60. sekund. Rekkevidden på signalet kan påvirkes av temperaturen. Ved lave temperaturer kan rekkevidden bli kortere. Ta hensyn til dette når du plasserer sensoren.

For å montere sensoren, velg ut en tørr og skyggefull plass. Før du monterer sensoren med de medfølgende skruene, kontroller i 30 minutter at værstasjonen er i stand til å motta signaler fra den ønskede sensorposisjonen. Hindringer (vegger, vinduer, trær e.l.) og interferens fra andre radiokilder (Pcer, mobiltelefoner, Tver o.l.) kan påvirke mottaket eller begrense rekkevidden (maksimalt kan rekkevidden være 25m) betydelig. Dersom dette er et problem bør du velge en annen posisjon for enten sender eller mottaker.

Dersom værstasjonen etter 4 minutter ikke har mottatt signaler fra sensoren (displayet viser ”---” etter å ha forsøkt å finne signalet 3 ganger) vennligst sjekk følgende punkter:

- Både værstasjonen og sensoren bør være minst 1,5 til 2m unna interfererende kilder som monitorer eller TV-apparater.

- Unngå å plassere værstasjonen tett inntil metalldører eller vinduskarmer i metall.

- Bruk av andre elektroniske trådløse apparater som hodetelefoner eller mikrofoner som benytter samme frekvens (433MHz) kan påvirke korrekt overføring og mottak av signaler.

- Også naboer kan påvirke overføringen dersom de bruker slike apparater som er nevnt i punkt 3.

- At sensoren er ”synlig” fra senderen (for eksempel gjennom et vindu) øker rekkevidden.

Merk: Når 433MHz signalet er mottatt, ikke åpne batteridekselene hverken på sensor eller værstasjonen, da dette kan føre til at batteriene spretter ut og forårsake en falsk nullstilling. Skulle dette skje, nullstill alle enheter som beskrevet først i denne bruksanvisningen, ellers kan det oppstå problemer med overføringen.

Dersom du ikke oppnår mottak av signaler selv etter at alle disse punktene er sjekket, nullstill systemet som beskrevet i begynnelsen av denne bruksanvisningen.

#### Plassering av værstasjonen

Værstasjonen leveres med et avtagbart bordstativ, som gjør det mulig å sette den på bord, slik at den både kan stå og henge.

### For å montere den på veggen

Bilde øverst s. 33.

Før du monterer værstasjonen på veggen vennligst sjekk at utendørs temperaturen kan mottas på den ønskede posisjonen.

- Skru inn en skrue (ikke levert i pakken) slik at hodet står omkring 5mm ut fra veggen.

- Heng værstasjonen på skruen. Husk på å sjekk at værstasjonen har festet seg før du slipper den.

#### Plassering av utendørs sensoren

Bilde nederst på s. 33.

Utendørs sensoren leveres med en holder og tre skruer for montering på vegg. Velg et beskyttet sted. Unngå direkte regn eller sol.

Før du monterer sensoren, sjekk at 433MHz signalet kan mottas.

Overflaten sensoren monteres på kan påvirke rekkevidden på signalet. Dersom den for eksempel monteres på metall kan dette enten øke eller redusere rekkevidden. Derfor anbefales det ikke å montere sensoren på en metalloverflate eller i en posisjon der det i umiddelbar nærhet er en polert overflate (garasjedører, doble vinduer e.l.). Før du monterer sensoren, vennligst sjekk at signalet kan mottas av værstasjonen.

#### Vedlikehold

- Ekstreme temperaturer, vibrasjon og støt bør unngås da disse kan forårsake skader på enhetene og gi unøyaktige værvarsler og avlesinger.

- Når du renser displayet eller enheten, bruk kun en fuktig klut. Ikke bruk løsningsmidler eller slipemidler da disse kan ripe deksler eller display.

- Ikke senk enheten ned i vann.

- Bytt ut alle dårlige batterier straks for å unngå lekasje og skade. Erstatt batteriene kun med nye batterier av den anbefalte typen.

- Ikke forsøk å reparere enheten. Ta den med tilbake til selgeren for å få den reparert av kvalifisert personell. Åpning og endring av enheten gjør garantien ugyldig.

Ikke utsett enhetene for plutselige ekstreme temperaturendringer. Dette kan føre til plutselige endringer i varsler og avlesninger og dermed redusere nøyaktigheten.

- Spesifikasjoner

Måleområde temperatur

Innendørs:	0°C til +60°C med 1°C oppløsning

+32°F til +140°F med 2°F oppløsning

”OF” vises i displayet dersom verdien er utenfor måleområdet.

Utendørs:	-29,9°C til +59,9°C med 0,1°C oppløsning

-21.8°F til +139,8°F med 0,2°F oppløsning

”OF.L” vises i displayet dersom verdien er utenfor måleområdet.

Måleområde relativ fuktighet

Innendørs:	20% til 95% med 1% oppløsning.

”—” vises i displayet dersom verdien er utenfor måleområdet.

# SjekkIntervall, innetemp.	Hvert 15. sekund.

Sjekkintervall luftfuktighet	Hvert 20. sekund.

Sendeintervall utesensor	Hvert 5. minutt

Sjekkintervall utesensor	Hvert minutt.

Strømforsyning

Værstasjon			2 x AA, IEC LR6, 1,5V batterier.

Utesensor			2 x AAA, IEC LR3, 1,5V batterier.

Batterilevetid			Ca. 12 måneder.

Alkline batterier anbefales, lave temperaturer forkorter batterienes levetid.

Størrelser

Værstasjon (uten bordstativ)	102x36x172mm

Utesensor			40x22x128mm

#### Viktig

- Produsent og leverandør kan ikke ta noe ansvar for unøyaktige avlesinger eller resultat av unøyaktige avlesinger.

- Dette instrumentet er ikke beregnet på medisinsk bruk eller til offentlig informasjon.

- Dette produktet er kun beregnet på hjemmebruk siden indikasjonen på fremtidig vær ikke er 100% nøyaktig. Værvarsler gitt av dette produktet bør kun tas som en indikasjon og ikke som absolutt nøyaktige.

- Spesifikasjonen på dette produktet kan endres uten varsel.

- Dette produktet er ikke et leketøy. Holdes utenfor rekkevidde for barn.

- Ingen del av denne bruksanvisningen kan reproduseres uten skriftlig samtykke fra leverandør.

#### R&TTE Direktiv 1999/5/EC

Sammendrag av deklarajonen om ensartethet: Vi erklærer med dette at denne trådløse overføringseneheten stemmer med kravene i R&TTEs direktiv 1999/5/EC.