TRÅDLØS VÆRSTASJON

Bruksanvisning T35.1036

Introduksjon

Gratulerer med valget av denne værstasjonen som er et eksempel på innovativt design og kvalitet. Den gir deg radiokontrollert klokke, dato, kalender, inne- og utetemperatur, innendørs og utendørs luftfuktighet. Med dette instrumentet slipper du å gjette på nåværende og kommende værforhold. Bruken av instrumentet er enkel. Ved å lese denne bruksanvisningen vil du få bedre forståelse og mer glede av din værstasjon.

Egenskaper

Værstasjon

- DCF-77 Radiokontrollert klokke med mulighet for manuell innstilling

- 12/24 timers visning

- Timer og minutter vises, sekunder indikeres av blink

- Valg av tidssone ±9 timer

- Visning av dato, ukedag og kalender

- Vekkefunksjon med to alarmer og repetisjon

- Værvarsel med tre værsymboler

- Værtendensindikator

- Innendørs komfortsone indikator

- Temperaturvisning med maksimums- og minimumsverdier (med tidspunkt)

- Ute- og innetemperatur vises i °C eller °F

- Luftfuktighet med maksimums- og minimumsverdier

- Luftfuktighet vises som relativ luftfuktighet i %

- Kontrasten på LCD displayet kan stilles inn

- Indikator for lavt batterinivå

- Står på bord eller vegg

Utendørs temperatur- og luftfuktighetssensor

- Trådløs overføring av utendørs temperatur og luftfuktighet til værstasjonen med 433MHz

- LCD display med temperatur og luftfuktighet

- Holder for veggmontasje eller fot til plassering på bord

# Igangsetting

- Sett først batteriene i værstasjonen (se hvordan sette i og bytte batterier i værstajonen). Når batteriene er satt i vil alle segmentene på LCD displayet blink og det høres et pip. Deretter vil innetemperatur og luftfuktighet, tiden som ”-:--”, datoen som ”-:--” og værsymbolet for delvis skyet med sol vises. Dersom innetemperatur og luftfuktighet ikke vises etter noen sekunder, ta ut batteriene og vent minst 10 sekunder før du setter dem inn igjen.

- Innen 3 minutter etter at du har satt batteriene i værstasjonen setter du inn batteriene i utesensoren (se sette i og bytte batterier i utesensoren).

- Etter at du har satt batterier i utesensoren vil værstasjonen begynne å motta signaler fra den. Utetemperaturen og luftfuktigheten skal nå vises i displayet. Dersom dette ikke skjer etter 15 minutter må batteriene tas ut i begge enheter og du må gå tilbake til trinn 1.

- Værstasjonen kan benyttes med inntil tre utesensorer. Dersom du har kjøpt ekstra sensorer, følg trinn 2 for alle disse. Pass på at du lar det gå minst 10 sekunder mellom hver sensor du aktiverer. Værstasjonen gir sensorene nummer i den rekkefølgen du setter dem inn, slik at den første sensoren du setter batterier i vil få nummer 1 o.s.v.

- Når alle sensorene er aktivert går værstasjonen inn i en testmodus der den veksler mellom data fra alle sensorene. Du kan avbryte denne prosessen ved å trykke på en knapp, og værstasjonen vil så vise data for den første sensoren i displayet.

- Når værstasjonen har mottatt temperatur og luftfuktighet vil den automatisk starte søket etter DCF-77 signaler for å stille klokken. Dette tar typisk 3-5 minutter ved gode mottaksforhold. Denne tiden er godt egnet til å finne gode plasseringer for sensorer. Signalet har en rekkevidde på 20-25m ved gode forhold (Se også ”Plassering” og ”433MHz mottak”).

- Dersom DCF-tiden ikke er mottatt etter 10 minutter, trykk på SET-knappen for å stille klokken manuelt. Klokken vil automatisk forsøke å motta DCF-signaler hver hele time. Når DCF mottaket er vellykket vil den mottatte tiden overskrive den manuelt innstilte klokken. (Se også merknader under ”DCF-77 radiokontrollert klokke” og ”Manuell tidsinnstilling”.

Sette i og bytte batterier i værstasjonen

Værstasjonen bruker 2 stk. AA, IEC LR6, 1,5V batterier. For å sette dem i følger du disse trinnene:

- Ta av batteridekselet med en finger eller et annet flatt objekt

- Sett inn batteriene med korrekt polaritet

- Sett på batteridekselet igjen

Sette i og bytte batterier i utesensoren

Utesensoren bruker 2 stk. AA, IEC LR6, 1,5V batterier. For å sette dem i følger du disse trinnene:

- Skru av batteriedekselet med en skrutrekker

- Sett i batteriene med korrekt polaritet

- Skru batteridekselet på igjen

Merk:

Dersom du bytter batteri i en av enhetene må alle enhetene nullstilles i følge igangsettingsrutinene. Grunnen til dette er at en tilfeldig sikkerhetskode tilegnes sensoren ved oppstart. Denne koden må mottas og lagres i værstasjonen i løpet av de første tre minuttene etter at sensoren får strøm.

Batteriskifte

Det anbefales å skifte ut batterien årlig for å sikre optimal nøyaktighet. I kulde kan batterilevetiden forkortes.

Vennligst hjelp til å bevare miljøet. Lever batteriene til et autorisert mottak.

Funksjonsknapper

Værstasjonen:

Værstasjonen har åtte funksjonsknapper for enkel bruk: 4 på fremsiden, 4 under dekselet nederst på fremsiden:

SET knappen

- For å få tilgang til manuelle innstillinger: valg 12/24 timers klokke, Tidssone, Klokke, Ukedag, Måned, Dag, År, valg av °C/°F, LCD kontrast, tidssone

- Året kan vises i SET modus (vises ikke i displayet ellers).

- Aktiverer repetisjonsmodus for alarmen

- Avslutter innstillingsmodus for alarmen

IN knappen (Innendørs funksjoner)

- Et kort trykk for å veksle mellom minimum/maksimum og gjeldende temperatur og luftfuktighet (innendørs)

- Trykk og hold inne i 4 sekunder for å nullstille minimum og maksimum for innetemperatur og luftfuktighet

- Stiller timene i innstillingsmodus for alarm 1/2

- Aktiverer repetisjonsmodus for alarmen

OUT knappen (utendørs funksjoner)

- Et kort trykk for å veksle mellom minimum/maksimum og gjeldende temperatur og luftfuktighet (utendørs)

- Trykk og hold inne i 4 sekunder for å nullstille minimum og maksimum for utetemperatur og luftfuktighet

- Stiller minuttene  i innstillingsmodus for alarm 1/2

- Aktiverer repetisjonsmodus for alarmen

- Avslutter modus for manuelle innstillinger

CH knappen (Kanalvalg)

- Veksler mellom utesensor 1, 2 og 3 (dersom flere sensorer benyttes)

- Øker verdien i alle innstillingsmoduser

- Stopper alarmen

AL1 knappen (Alarm 1)

- For å vise alarmtid for alarm 1 og samtidig slå ((1)) symbolet av og på  (aktivere og deaktivere alarm 1)

- Hold inne i 3 sekunder for å komme til innstilling av alarm 1.

- Stopper alarmen

AL2 knappen (Alarm 2)

- For å vise alarmtid for alarm 2 og samtidig slå ((2)) symbolet av og på  (aktivere og deaktivere alarm 2)

- Hold inne i 3 sekunder for å komme til innstilling av alarm 2.

- Stopper alarmen

## DATE knappen

- Veksler mellom visning av de to datoformatene og de to alarmtidspunktene.

- Aktiverer repetisjonsfunksjonen for alarmen.

SNOOZE knappen

- Aktiverer repetisjonsfunksjonen for alarmen

LCD displayet

For bedre lesbarhet er LCD displayet delt inn i 5 segmenter som viser informasjon om klokkeslett, dato, værvarsel, innendørs- og utendørsdata.

## LCD 1 Radiokontrollert klokke

- I normal modus visning av radiokontrollert tid

- DCF tårnsymbolet øverst i høyre hjørne indikerer at værstasjonen søker etter DCF signaler (blinkende), eller har mottatt disse (kontinuerlig visning).

- Viser innstilling av tid i manuell stillemodus.’

## LCD 2 Kalender, Alarm ((1)) eller Alarm ((2)) tidspunkt

- Viser måned og dato, ukedag og dato, Alarm ((1)) eller Alarm ((2)) tidspunkt. Viser også symboler for om alarmene er satt på ((1)) og ((2)).

- Visning av indikator for lavt batterinivå.

- I innstillingsmodus vises diverse referanser og innstillingsdata.

## LCD 3 Værvarsel og værsymboler

- Viser hva slags vær som kan ventes i form av tre værvarselsymboler og to værtendensindikatorer i form av piler. Disse endrer utseende avhengig av utviklingen i lufttrykket

## LCD 4 Innetemperatur og luftfuktighet

- I normalmodus vises innetemperaturen til venstre

- I normalmodus vises innendørs luftfuktighet til høyre

- Ved å trykke på IN knappen kan du velge å vise maksimums- og minimumsverdier for innetemperatur og luftfuktighet.

## LCD 5 Utetemperatur og luftfuktighet

- I normalmodus vises utetemperaturen til venstre

- I normalmodus vises utendørs luftfuktighet til høyre

- Ved å trykke på OUT knappen kan du velge å vise maksimums- og minimumsverdier for utetemperatur og luftfuktighet.

- Viser hvilken sensor som vises (dersom flere enn en er tilkoblet).

- Et antennesymbol viser at et symbol er overført fra sensoren.

Radiokontrollert tid

Grunnlaget for DCF-77 signalet er et Cesium Atomur i bruk ved Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig som har et avvik på mindre enn ett sekund per million år. Klokkeslettet kodes og sendes fra Mainflingen nær Frankfurt via et frekvensmodulert DCF-77 (77,5KHz) signal med rekkevidde omkring 1500km. Din radiokontrollerte værstasjon mottar dette signalet og konverterer det til nøyaktig tid for både sommer- og vintertid. Kvaliteten på mottaket er i stor grad avhengig av geografisk posisjon. I de fleste tilfeller vil det ikke være noe problem å motta signaler innenfor en radius på 1500km fra Frankfurt.

Etter at værstasjonen har mottatt utetemperatur og luftfuktighet, vil DCF tårn-symbolet begynne å blinke i øvre venstre hjørne av den første LCD seksjonen. Dette indikerer at klokken har registrert et radiosignal og forsøker å motta dette. Når tidssignalet mottas vil DCF tårn-symbolet vises permanent og riktig klokkeslett vises.

Dersom symbolet blinker uten at klokken stilles eller symbolet ikke vises i det hele tatt, merk følgende:

- Anbefalt avstand til interfererende kilder som dataskjermer eller TV apparater er minst 1,5 til 2 m.

- Inne i rom med armert betong (for ekesmpel kjellere) svekkes signalet naturlig. I ekstree tilfeller plasser værstasjonen nær et vindu og rett frem eller baksiden mot Frankfurt.

- Om natten er atmosfæriske forstyrrelser mindre merkbare, og det er derfor ofte mulig å motta tidssignaler da, selv om det ikke er mulig på dagtid. Et mottak om dagen er nok til å holde avviket under 1 sekund i døgnet.

Manuelle innstillinger

Følgende innstillinger kan endres ved trykke på SET knappen (brukes også for å hoppe til neste innstilling:

- 12/24 timers format

- Tidssone

- Manuell stilling av klokken

- Kalenderinnstilling

- Valg av °C/°F

- LCD kontrast

Valg av 12/24 timers visning

Her kan du velge om du vil vise tiden i 12 eller 24 timers format. Standard er 24 timer.

- ”24h” vil blinke i LCD displayet. Bruk CH knappen til å velge 12 eller 24 timer.

- Bekreft valget med SET knappen, som også tar deg videre til tidssoneinnstilling.

Innstilling av tidssone

Tidssonen i værstasjonen er som standard satt til ”0h”. For å velge en annen tidssone:

- Den gjeldende tidssoneverdien blinker.

- Bruk CH/+ knappen til å velge. Valgene går fra 0 til -12 og deretter fra +12 til 0 i 1times intervaller

- Bekreft valget med SET knappen. Du går nå til manuell stilling av klokke.

Manuell tidsstilling

I tilfeller der værstasjonen ikke mottar DCF signaler (på grunn av forstyrrelser, avstand e.l.), kan du stille klokken manuelt. Klokken vil da virke som en normal Quartz klokke.

- Timene begynner å blinke

- Bruk CH knappen til å stille timene

- Trykk SET knappen for å stille minuttene. Minuttene vil nå blinke.

- Bruk CH knappen til å stille minuttene

- Bekreft med SET knappen som tar deg videre til kalenderinnstilling

Merk:	Enheten vil forsøke å motta DCF signaler en gang daglig på tross av at klokken stilles manuelt dersom mottaket av radiokontrollert tid er satt til ON. Når den mottar signalet vil den endre tiden i henhold til den mottatte tiden. Mens tiden mottas vil radiotårnsymbolet blinke. Dersom mottaket ikke er vellykket vil radiotårnsymbolet ikke vises, men værstasjonen vil forsøke å motta signaler på nytt en time senere.

Kalenderinnstilling

Standarddatoen på værstasjonen er 1. 1 eller TH. 1 i året 1998. Når DCF tidssignaler fanges inn vil datoen automatisk oppdateres, men dersom disse signalene ikke mottas kan datoen også stilles inn manuelt.

- Ukedagen vil begynne å blinke. Bruk CH knappen til å velge uke dag.

- Trykk SET knappen for å bekrefte og flytte til månedsinnstilling.

- Bruk CH knappen til å velge måned.

- Trykk SET knappen igjen for å bekrefte og flytte til datoinnstilling.

- Bruk CH knappen til å velge dato.

- Trykk SET knappen igjen for å bekrefte og flytte til år.

- Bruk CH knappen til å velge år (mellom 1999 og 2020).

- Bekreft innstillingene med SET knappen. Du flytter nå til valg av °C eller °F.

Temperaturinnstillinger

- ”°C” eller ”°F” vil blinke i LCD displayet

- Bruk CH knappen for å velge °C og °F for Celcius eller Farenheit.

- Bruk SET knappen til å gå videre til innstilling av kontrast i LCD displayet.

Innstilling av LCD kontrast

- Ordet ”LCD5” vil vises i segment 2 av LCD displayet. 5tallet vil nå blinke.

- Bruk CH knappen til vise de forskjellige kontrastnivåene (fra 0 til 7).

- Bekreft valget med SET knappen. Du går nå normalmodus igjen.

Innstilling av alarmer

- Trykk og hold inne AL1 knappen til alarmtidspunktet blinker.

- Bruk IN knappen for å stille inn timene og OUT knappen for å stille inn minuttene.

- Bekreft valget med AL1 knappen eller vent i 15 sekunder.

- For aktivere alarmfunksjonen, trykk på AL1 knappen. Du vil nå se symbolet ((1)) i displayet for å indikere at alarm 1 er på.

- For å deaktivere alarmen, trykk AL1 knappen igjen.

- For å stille inn, aktivere og deaktivere alarm 2 bruker du den samme fremgangsmåten, men bytter ut AL1 knappen med AL2 knappen.

Bruk av repetisjon samt å slå av alarmen

- Repetisjonsfunksjonen aktiveres ved å trykke på SET, IN, OUT, DATE eller SNZ knappen når alarmen ringer. Alarmen vil nå stoppe og reaktiveres etter 5 minutter.

- For å slå av alarmen fullstendig, trykk AL1, AL2 eller CH knappene.

Værvarsel og værtendens

## Værvarselsymboler

Værsymbolene i den tredje seksjonen av LCD displayet kan vises som følgende kombinasjoner:

Ved enhver plutselig eller signifikant endring i lufttrykket vil værsymbolene oppdateres slik at de representerer utviklingen i været. Dersom symbolene ikke endres betyr det at det ikke er noen endring i lufttrykket, eller at endringen er for sakte til at værstasjonen registrerer den. Dersom det vises en sol og været blir bedre, eller regnskyer og været blir dårligere vil ikke displayet oppdateres da det allerede er på ekstrempunktene.

Symbolene indikerer om været blir bedre eller verre, ikke nødvendigvis at det blir solskinn eller regn slik symbolene viser. For eksempel vil det ikke være en feil ved instrumentet dersom det er skyet vær og instrumentet viser regnskyer. Det betyr bare at lufttrykket har falt og at det forventes at været blir dårligere, men ikke nødvendigvis at det begynner å regne.

Merk:

Etter å ha blitt satt i gang vil værvarselet ikke stemme de første 12-24 timene. Det er denne tiden det tar for værstasjonen å samle inn lokale trykkdata slik at den kan gi et mer nøyaktig varsel.

Som for all værvarsling kan ikke absolutt nøyaktighet garanteres. Værvarselet er anslått til å ha en nøyaktighet på omkring 75% på grunn av at værstasjonen er designet for å fungere under ulike klimatiske forhold. I områder med hurtige endringer i været (for eksempel fra solskinn til regn), vil værstasjonen være mer nøyaktig enn i områder der det er stabilt vær (for eksempel for det meste solskinn).

Dersom værstasjonen flyttes til en ny posisjon som er signifikant høyere eller lavere enn utgangspunktet (for eksempel fra en etasje til en annen) vil værvarselet de neste 24 timene ikke stemme. Ved å se bort fra dette værvarselet vil du unngå at værstasjonen registrerer endringen i høyde som en endring i trykk og lar dette påvirke værvarselet.

Værtendensindikator

Sammen med værvarselsymbolene virker værtendensindikatoren (plassert til høyre og venstre for værvarselsymbolene). Når indikatoren pekker oppover øker lufttrykket og været forventes å bli bedre, men når den peker nedover synker trykket og været forventes å forverres.

Ved å ta hensyn til dette kan man se hvordan været har endret seg og derfor forventes å utvikle seg. For eksempel dersom indikatoren peker nedover sammen med symbolet for delvis skyet, var været bedre ved siste registrerbare endring, og det forventes dermed at været går mot dårligere vær.

Merk:	Når værtendensindikatoren har registrert en endring i lufttrykket vil den forbli synlig i LCD displayet.

Innendørs relativ luftfuktighet og innetemperatur

Innetemperaturen, luftfuktigheten og komfortsoneindikatoren oppdateres automatisk og vises i det fjerde segmentet av LCD displayet.

Komfortsoneindikatoren

Komfortabelt:	Et smilende fjes ( indikerer en temperatur mellom 20,0°C og 25,9°C og en relativ luftfuktighet mellom 45% og 65%.

Ukomfortabelt:	Et surt fjes ( indikerer at verdiene er utenfor områdene over.

Valg av visning av inneverdier samt nullstilling

- Trykk IN knappen for å veksle mellom gjeldende, minimums- og maksimumsverdier for innetemperatur og luftfuktighet. Klokkeslett og dato for temperaturverdien vil også vises.

- For å nullstille maksimums- og minimumsverdiene, trykk og hold inne IN knappen i omkring 3 sekunder. Dette vil sette alle verdier til gjeldende data.

Utendørs relativ luftfuktighet og utetemperatur

Den siste seksjonen av LCD displayet viser utendørs luftfuktighet og utetemperatur, mottaksindikator, minimums- og maksimumsverdier. Kanalnummeret vil også vises mitt i seksjonen dersom flere enn en sender benyttes.

Valg av visning av uteverdier, samt nullstilling

- For å veksle mellom gjeldende, minimums- og maksimumstemperatur og luftfuktighet og klokkeslett (for temperatur), trykk på OUT knappen:
En gang for å vise maksimumstemperaturen og luftfuktigheten med klokkeslett.
En gang til for å vise minimumstemperaturen og luftfuktigheten med klokkeslett.
Ennå en gang for å gå tilbake til gjeldende verdier.

- For å velge hvilken sensor du vil vise (dersom du har flere enn en), bruk CH knappen:
En gang for å vise sensor 2.
En gang til for å vise sensor 3.
Ennå en gang for å gå tilbake til sensor  1.

Merk: Kanalnummeret vises kun dersom mer enn 1 sensor er i bruk.

- For å nullstille maksimums- og minimumsverdiene, trykk og hold inne MIN/OUT knappen i omkring 4 sekunder. Dette vil sette alle verdier til gjeldende data for den aktuelle sensoren.

Om utendørs termo-/hygrosensorer

Rekkevidden til utesensorene kan påvirkes av temperatur. I kalde temperaturer reduseres rekkevidden. Vær vennlig å husk på dette når du plasserer sensoren. Også batteriene vil ha redusert ytelse i kaldt vær.

Kontroll av 433MHz signal mottak

Dersom temperatur og luftfuktighet fra utesensoren ikke mottas innen tre minutter etter at strømmen er koblet til (displayet viser ”--.-°C” og ”--%” på uteseksjonen i displayet etter tre forsøk på å få kontakt i normalmodus), vær vennlig å sjekk følgende punkter:

- Avstanden fra sensoren til interfererende kilder som dataskjermer eller TV apparater bør være minst 2 meter.

- Unngå å plassere sensoren i umiddelbar nærhet til vinduskarmer i metall.

- Bruk av andre trådløse apparater som hodetelefoner eller høyttalere som benytter 433MHz signaler kan hindre korrekt overføring av signalet. Også naboer som benytter trådløst utstyr på 433MHz frekvens kan forstyrre signalene.

Merk:	Når 433MHz signalet er korrekt mottatt, ikke åpne batteridekselet på hverken sensoren	 eller værstasjonen da batteriene kan falle ut og forårsake en nullstilling. Dersom dette skjer ved et uhell må prosedyren med nullstilling gjennomgås, ellers kan overføringsproblemer inntreffe.

Overføringsrekkevidden er omtrent 25m fra sensoren til værstasjonen i åpent lende. Denne avstanden vil påvirkes av omgivelsene og interferensnivået. Dersom det ikke er mulig å motta signaler på tross av de faktorene som er nevnt over, må alle enhetene i systemet nullstilles.

Plassering av værstasjonen

Værstasjonen kommer med en avtagbar fot, slik at du selv kan velge om du vil ha den stående på et bord eller hengende på veggen. Før du velger hvor du vil henge den opp bør du sjekke at signalet fra utesensoren kan mottas på den aktuelle posisjonen. Monter den slik:

- Skru i en skrue (ikke inkludert) i veggen slik at hodet står ca. 5mm utenfor veggen.

- Ta foten av værstasjonen og heng den på skruen. Forsikre deg om at den sitter skikkelig fast før du slipper.

Plassering av sensoren

Sensoren kan plasseres på enhver flat overflate eller på en vegg ved å bruke den medfølgende braketten som brukes både som bordstøtte eller som veggholder.

For å montere på veggen:

- Skru braketten på veggen ved å benytte de medfølgende skruene.

- Fest sensoren i braketten.

Merk:	Før du monterer sensorene permanent, sjekk om du kan motta alle de ønskede signalene fra det stedet du vil montere den. Dersom du ikke kan det, kan det flytte den noe hjelpe på mottaket av signaler.

Vedlikehold

- Ekstreme temperaturer, vibrasjoner og støt bør unngås da dette kan føre til skade på enhetene og gi unøyaktige varsler og avlesinger.

- Når du rengjør displayet og dekslene, bruk kun en myk fuktig klut. Bruk ikke løsingsmidler eller skuremidler da disse kan lage merker i displayet eller dekslene.

- Ikke senk enhetene ned i vann.

- Ta ut batterier med lavt strømnivå straks for å unngå lekasjer. Erstatt disse kun med batterier av anbefalt type.

- Ikke forsøk å reparere enhetene. Ta dem med til det originale utsalgsstedet for reparasjon av kvalifisert personale. Åpning av og endringer i enhetene kan gjøre garantien ugyldig.

- Ikke utsett enhetene for ekstreme og plutselige temperaturendringer. Dette kan gi raske skift i varslene og redusere nøyaktighetene.

Spesifikasjoner

Måleområder temperatur

Innetempereatur				0°C til +60°C med 0,1°C oppløsning

+32°F til +140°F med 0,2°F oppløsning

(”OFL” vises dersom utenfor måleområdet).

Utetemperatur				-29,9°C til +69,9°C med 0,1°C oppløsning

-21,8°F til +157,8°F med 0,2°F oppløsning

(”OFL” vises dersom utenfor måleområdet).

Måleområder relativ luftfuktighet

Inne					19% til 99% med 1% oppløsning.

(”- -” vises dersom utenfor måleområdet).

Ute					1% til 99% med 1% oppløsning.

(”- -” vises dersom utenfor måleområdet).

Andre spesifikasjoner

Innetemperatur sjekkintervall		hvert 10. sekund

Sjekkintervall luftfuktighet inne		hvert minutt

Utetemperatur sjekkintervall		hvert 5. minutt

Overføringsintervall utetemperatur		hvert 5. minutt

Rekkevidde overføring			omtrent 25m.

Strømforsyning

Værstasjon				2 stk AA, IEC LR6, 1,5V batterier

Sensor					2 stk AA, IEC LR6, 1,5V batterier

Batterilevetid	Omtrent 12 måneder. Alkline batterier anbefales.

Dimensjoner (Lendge x Bredde x Høyde)

Værstasjon	97 x 30 x 138mm

Sensor	75 x 55 x 160mm (inkluderer fot).

Merk:

- Produsent og leverandør tar ikke ansvar for feilmålinger eller konsekvenser av feilmålinger.

- Produktet er ikke beregnet på medisinsk bruk eller til offentlig informasjon.

- Produktet er konstruert for hjemmebruk som en indikasjon på kommende vær og er ikke 100% nøyaktig. Værvarslene gitt av dette produktet bør kun brukes som en indikasjon og ikke anses som eksakt.

- Spesifikasjonene på produktet kan endres uten varsel.

- Produktet er ikke et leketøy. Hold det unna barn.

- Ingen del av denne bruksanvisningen kan reproduseres uten skriftlig tilsagn fra produsent.

R&TTE Direktiv 1999/5/EC

Sammendrag av erklæring om ensartethet: Vi erklærer med dette at dette trådløse apparatet samsvarer med de essensielle kravene fra R&TTE direktiv 1999/5/EC.