VÆRSTASJON MED PROJEKSJON

Bruksanvisning

Introduksjon

Gratulerer med valget av denne værstasjonen med projeksjon som er et eksempel på innovativt design og kvalitet. Den gir deg radiokontrollert klokke, dato, kalender, månefase, inne- og utetemperatur, innendørs og utendørs luftfuktighet. Med dette instrumentet slipper du å gjette på nåværende og kommende værforhold. Bruken av instrumentet er enkel. Ved å lese denne bruksanvisningen vil du få bedre forståelse og mer glede av din værstasjon.

Egenskaper

Værstasjon

- DCF-77 Radiokontrollert klokke med mulighet for manuell innstilling

- Mottak av tidssignaler kan slås av

- 12/24 timers visning

- Valg av tidssone ±12 timer

- Visning av dato, ukedag og kalender

- Vekkefunksjon med repetisjon

- Visning av månefase med tidevannsindikator

- Værvarsel med tre værsymboler

- Værtendensindikator

- Innendørs komfortsone indikator

- Temperaturvisning med maksimums- og minimumsverdier (med tidspunkt)

- Ute- og innetemperatur vises i °C eller °F

- Luftfuktighet med maksimums- og minimumsverdier

- Luftfuktighet vises som relativ luftfuktighet i %

- Projeksjon av klokkeslett (timer og minutter)

- Projeksjon av utendørs temperatur

- Mulighet for alternering mellom projeksjonene

- Innstilling av projeksjonsorientering

- Kontrasten på LCD displayet kan stilles inn

- LED bakgrunnsbelysning

- Indikator for lavt batterinivå

- Står på bord

- AC/DC adapter inkludert

Utendørs temperatur- og luftfuktighetssensor

- Trådløs overføring av utendørs temperatur og luftfuktighet til værstasjonen med 433MHz

- Kan stå på bord eller monteres på vegg

- Vannbeskyttet

- Monteres på et skjermet sted. Unngå direkte regn eller solskinn

Sette i og bytte batterier i værstasjonen

Værstasjonen bruker 3 stk. AA, IEC LR6, 1,5V batterier. For å sette dem i følger du disse trinnene:

- Ta av batteridekselet med en finger eller et annet flatt objekt

- Sett inn batteriene med korrekt polaritet

- Sett på batteridekselet igjen

Sette i og bytte batterier i utesensoren

Utesensoren bruker 2 stk. AA, IEC LR6, 1,5V batterier. For å sette dem i følger du disse trinnene:

- Skru av batteriedekselet med en skrutrekker

- Sett i batteriene med korrekt polaritet

- Skru batteridekselet på igjen

Merk:

Dersom du bytter batteri i en av enhetene må alle enhetene nullstilles i følge igangsettingsrutinene. Grunnen til dette er at en tilfeldig sikkerhetskode tilegnes sensoren ved oppstart. Denne koden må mottas og lagres i værstasjonen i løpet av de første tre minuttene etter at sensoren får strøm.

Batteriskifte

Det anbefales å skifte ut batterien årlig for å sikre optimal nøyaktighet. I kulde kan batterilevetiden forkortes.

Vennligst hjelp til å bevare miljøet. Lever batteriene til et autorisert mottak.

Igangsetting

Værstasjonen kan enten drives av batterier eller med strøm fra det inkluderte AC/DC adapteret.

Ved isetting av batterier

- Sett først batteriene i værstasjonen (se ”Sette i og bytte batterier i værstasjonen” over). Når batteriene er satt i vil alle segmentene på LCD displayet lyse opp en kort stund og det vil høres et pip.  Deretter vises: ”ALM1 6:00”, innendørstemperatur og luftfuktig-het, klokken som ”00:00” og datoen som ”WE 1.1”, månefasesymbolet og værvarselsymbolet. Dersom innetemperatur og luftfuktighet ikke vises etter noen få sekunder, ta ut batteriene og vent i minst 3 minutter før du setter dem inn igjen.

- Innen fire minutter etter at værstasjonen er aktivert setter du batteriene i utesensoren (se ”Sette i og bytte batterier i utesensoren” over).

- Etter at batteriene er satt i utesensoren vil værstasjonen begynne å motta signaler fra utesensoren. Utetemperaturen og luftfuktigheten skal nå vises. Dersom dette ikke skjer innen tre minutter må du ta ut batteriene fra begge enhetene og nullstille dem fra trinn 1.

- Værstasjonen kan motta signaler fra opptil tre utesensorer. Dersom du har kjøpt ekstra sensorer, gjentar du trinn 3 for hver av dem. Pass på at du lar det gå minst 10 sekunder mellom hver sensor. Sensorene blir nummerert i den rekkefølgen de settes i gang.

- Dersom mindre enn tre sensorer sender signaler vil værstasjonen fortsette å søke i omtrent tre minutter. Dersom den mottar signaler fra tre sensorer avbrytes søket etter sensorer.

- Når værstasjonen har mottatt temperatur og luftfuktighet vil den automatisk starte søket etter DCF-77 signaler for å stille klokken. Dette tar typisk 3-5 minutter ved gode mottaksforhold.

- Dersom DCF-tiden ikke er mottatt etter 10 minutter, trykk på SET-knappen for å stille klokken manuelt. Klokken vil automatisk forsøke å motta DCF-signaler hver hele time. Når DCF mottaket er vellykket vil den mottatte tiden overskrive den manuelt innstilte klokken. (Se også merknader under ”DCF-77 radiokontrollert klokke” og ”Manuell tidsinnstilling”.

Din værstasjon er nå klar til bruk!

Merk:

Dersom batterier benyttes som hovedstrømkilde:

- Lysstyrken på projeksjonen, alarmen og baklyset vil være svakere når batteriene er dårlige.

- Batterielevetiden vil være mindre enn ett år, avhengig hvor hyppig projeksjonen og alarmen benyttes.

Bruk av strømadapteret

Enheten leveres med et AC/DC adapter for å bruke projeksjonsfunksjonen over lenger tid, for eksempel gjennom hele natten.

Slik kobler du til strømadapteret:

Viktig!

Pass på at strømmen du bruk gir 230! Ellers kan det føre til skade på værstasjonen.

- Koble til AD/DC adapteret i stikkkontakten. Sett inn pluggen i andre enden av ledningen på siden av værstasjonen. Nå vil alle segmentene på LCD displayet lyse opp en kort stund og det vil høres et pip.  Deretter vises: ”ALM1 6:00”, innendørstemperatur og luftfuktig-het, klokken som ”00:00” og datoen som ”WE 1.1”, månefasesymbolet og værvarselsymbolet. Dersom innetemperatur og luftfuktighet ikke vises etter noen få sekunder, ta ut batteriene fra sensoren og ta ut strømadapteret fra værstasjonen og vent i minst 3 minutter før du setter dem inn igjen.

- Innen fire minutter etter at værstasjonen er aktivert setter du batteriene i utesensoren (se ”Sette i og bytte batterier i utesensoren” over).

- Etter at batteriene er satt i utesensoren vil værstasjonen begynne å motta signaler fra utesensoren. Utetemperaturen og luftfuktigheten skal nå vises. Dersom dette ikke skjer innen tre minutter må du ta ut batteriene fra begge enhetene og nullstille dem fra trinn 1.

- Værstasjonen kan motta signaler fra opptil tre utesensorer. Dersom du har kjøpt ekstra sensorer, gjentar du trinn 3 for hver av dem. Pass på at du lar det gå minst 10 sekunder mellom hver sensor. Sensorene blir nummerert i den rekkefølgen de settes i gang.

- Dersom mindre enn tre sensorer sender signaler vil værstasjonen fortsette å søke i omtrent tre minutter. Dersom den mottar signaler fra tre sensorer avbrytes søket etter sensorer.

- Når værstasjonen har mottatt temperatur og luftfuktighet vil den automatisk starte søket etter DCF-77 signaler for å stille klokken. Dette tar typisk 3-5 minutter ved gode mottaksforhold.

- Dersom DCF-tiden ikke er mottatt etter 10 minutter, trykk på SET-knappen for å stille klokken manuelt. Klokken vil automatisk forsøke å motta DCF-signaler hver hele time. Når DCF mottaket er vellykket vil den mottatte tiden overskrive den manuelt innstilte klokken. (Se også merknader under ”DCF-77 radiokontrollert klokke” og ”Manuell tidsinnstilling”.

Din værstasjon er nå klar til bruk!

Merk:

Når værstasjonen får strøm fra AC/DC adapteret vil projeksjonen stå på hele tiden.

Dersom værstasjonen drives av batterier vil projeksjonen kun vises når repetisjonsknappen (SNOOZE) trykkes inn. Når denne slippes vil det ikke vises noen projeksjon.

Batterier og bruk av AC/DC adapteret

Dersom værstasjonen først får strøm fra batterier, og du deretter setter inn AC/DC adapteret vil værstasjonen bruke AC/DC adapteret som hovedstrømkilde og batteriene som reserve i tilfelle strømbrudd.

Nullstilling

Værstasjonen må nullstilles når et av følgende intreffer:

- Problemer med mottak av 433MHz signal fra sensor

- Feil ved enhetene

- Skifte av batterier

For å nullstille tar du ut alle batteriene og AC/DC adapteret. Vent i minst 3 minutter før du setter i gang værstasjonen igjen. Følg trinnene fra 1 i ”Igangsetting”, ”Ved isetting av batterier” eller ”Bruk av strømadapteret”.

Bruk av projeksjonsenheten

Prosjeksjonsenheten projiserer klokkeslett og utetemperatur opp i taket, fortrinnsvis i et

mørkt rom. Projeksjonen kan justeres i alle fire retninger ved å benytte  knappen.

Projisere klokkeslett eller temperatur på en flate:

Projeksjonsenheten vil kun projisere klokkeslett, utetemperatur eller alternere mellom disse.

- Rett projeksjonslinsen mot stedet du vil projisere (maksimal avstand er 2 meter).

- Trykk DISPL-knappen for velge ønsket modus for projeksjonen. Det er tre ulike moduser:
M 0 – Projiserer kun klokkelsett
M 1 – Projiserer kun utetemperatur
M 2 – Projiserer vekselsvis klokkeslett og utetemperatur i 5 sekunder hver.

- Juster retningen på projeksjonen med knappen.

Merk:

Dersom mer enn en utesensor er koblet til vil kun temperaturen fra sensor 1 vises somn projeksjon.

Mottak av DCF-77 radiokontrollert klokkeslett

Grunnlaget for DCF-77 signalet er et Cesium Atomur i bruk ved Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig som har et avvik på mindre enn ett sekund per million år. Klokkeslettet kodes og sendes fra Mainflingen nær Frankfurt via et frekvensmodulert DCF-77 (77,5KHz) signal med rekkevidde omkring 1500km. Din radiokontrollerte værstasjon mottar dette signalet og konverterer det til nøyaktig tid for både sommer- og vintertid.

Kvaliteten på mottaket er i stor grad avhengig av geografisk posisjon. I de fleste tilfeller vil det ikke være noe problem å motta signaler innenfor en radius på 1500km fra Frankfurt.

Etter de første fire minuttene av igangsettingen vil DCF tårn-symbolet begynne å blinke i nedre venstre hjørne av den første LCD seksjonen. Dette indikerer at klokken har registrert et radiosignal og forsøker å motta dette. Når tidssignalet mottas vil DCF tårn-symbolet vises permanent og riktig klokkeslett vises.

Dersom symbolet blinker uten at klokken stilles eller symbolet ikke vises i det hele tatt, merk følgende:

- Anbefalt avstand til interfererende kilder som dataskjermer eller TV apparater er minst 1,5 til 2 m.

- Inne i rom med armert betong (for ekesmpel kjellere) svekkes signalet naturlig. I ekstree tilfeller plasser værstasjonen nær et vindu og rett frem eller baksiden mot Frankfurt.

- Om natten er atmosfæriske forstyrrelser mindre merkbare, og det er derfor ofte mulig å motta tidssignaler da, selv om det ikke er mulig på dagtid. Et mottak om dagen er nok til å holde avviket under 1 sekund i døgnet.

Funksjonsknapper

Værstasjonen:

Værstasjonen har ni funksjonsknapper for enkel bruk: 4 på fremsiden, 4 på baksiden og en på toppen av enheten:

SET knappen

- For å få tilgang til manuelle innstillinger: LCD kontrast, tidssone, mottak av radiokontrollert tid av/på, valg 12/24 timers klokke, manuell stilling av klokke, dato og repetisjonsfunksjon, valg av °C/°F og sensitivitet i værvarsling.

- Stopper alarmen og repetisjonsmodus

- Slår på bakgrunnslyset

CH/+ knappen

- Øker verdien i alle innstillingsmoduser

- Stopper alarmen og repetisjonsmodus

- Veksler mellom utesensor 1, 2 og 3 (dersom flere sensorer benyttes)

- Slår på bakgrunnslyset

knappen

- Valg av retning på det projiserte bildet (fire innstillinger).

- Slår på bakgrunnslyset

DISPL knappen

- Veksle mellom projeksjon av klokkeslett, utetemperatur eller veksling mellom dem.

- Slå på bakgrunnslyset

ALARM 1 knappen

- Starter eller avslutter stillemodus for alarm 1

- Aktiverer og deaktiverer alarm 1 (også i repetisjonsmodus)

- Stopper alarmen

- Slår på bakgrunnslyset

HOUR/IN knappen

- Stiller timene i innstillingsmodus for alarm ½

- Et kort trykk for å veksle mellom minimum/maksimum og gjeldende temperatur og luftfuktighet (innendørs)

- Trykk og hold inne i 4 sekunder for å nullstille minimum og maksimum for innetemperatur og luftfuktighet

- Stopper alarmen og repetisjonsmodus

- Slår på bakgrunnslyset

MIN/OUT knappen

- Stiller minuttene  i innstillingsmodus for alarm ½

- Et kort trykk for å veksle mellom minimum/maksimum og gjeldende temperatur og luftfuktighet (utendørs)

- Trykk og hold inne i 4 sekunder for å nullstille minimum og maksimum for utetemperatur og luftfuktighet

- Stopper alarmen og repetisjonsmodus

- Slår på bakgrunnslyset

ALARM 2 knappen

- Starter eller avslutter stillemodus for alarm 2

- Aktiverer og deaktiverer alarm 2 (også i repetisjonsmodus)

- Stopper alarmen

- Slår på bakgrunnslyset

SNOOZE knappen

- Aktiverer/deaktiverer repetisjonsfunksjonen

- Aktiverer projeksjon når værstasjonen drives av batterier

- Trykk og hold inne i 2 sekunder for å stoppe alarmen

- Avbryter innstillingsmoduser

- Slår på bakgrunnslyset

LCD displayet

LCD displayet er delt inn i fem segmenter med informasjon om klokkeslett og tidssone, månefase og dato, værvarsel, innendørs data og utendørs data.

Manuelle innstillinger

Følgende innstillinger kan endres ved trykke på SET knappen:

- LCD kontrast

- Tidssone

- Skru mottak av radiokontrollert tid av/på

- 12/24 timers format

- Manuell stilling av klokken

- Kalenderinnstilling

- Repetisjonsinnstilling

- Valg av °C/°F

- Sensitivitet i værvarselet

Innstilling av LCD kontrast

LCD displayet har 8 kontrastinnstillinger, fra LCD 0 til LCD 7 (standardverdien er LCD 5):

- Trykk og hold inne SET knappen inntil tallet begynner å blinke.

- Bruk CH/+ knappen til vise de forskjellige kontrastnivåene.

- Velg den innstillingen du ønsker og bekreft valget med SET knappen. Du går nå til innstilling av tidssone.

Innstilling av tidssone

Tidssonen i værstasjonen er som standard satt til ”0h”. For å velge en annen tidssone:

- Den gjeldende tidssoneverdien blinker.

- Bruk CH/+ knappen til å velge. Valgene går fra 0 til -12 og deretter fra +12 til 0 i 1times intervaller

- Bekreft valget med SET knappen. Du går nå til av/på innstilling av mottak av radiokontrollert tid

Mottak av radiokontrollert tid av/på

I områder der mottak av DCF signaler ikke er mulig, kan denne funksjonen slås av. Klokken i værstasjonen vil da virke som en normal quartz klokke (Standard valget på denne menyen er ON, på).

- Order ON blinker i LCD displayet

- Bruk CH/+ knappen til å slå av eller på mottak av DCF signaler.

- Bekreft valget med SET knappen, som også tar deg videre til valg av 12/24 timers visning.

Merk: 	Dersom mottak av DCF signaler slås av manuelt vil værstasjonen ikke forsøke å motta DCF tid før funksjonen aktiveres igjen.

DCF tidssignaler vil ikke vises i displayet når funksjonen er satt til av.

Valg av 12/24 timers visning

Her kan du velge om du vil vise tiden i 12 eller 24 timers format. Standard er 24 timers format.

- Bruk CH/+ knappen til å velge 12 eller 24 timers format.

- Bekreft valget med SET knappen, som også tar deg videre til manuell tidsstilling.

Manuell tidsstilling

- Timene begynner å blinke

- Bruk CH/+ knappen til å stille timene

- Trykk SET knappen for å stille minuttene. Minuttene vil nå blinke.

- Bruk CH/+ knappen til å stille minuttene

- Bekreft med SET knappen som tar deg videre til kalenderinnstilling

Merk:	Enheten vil forsøke å motta DCF signaler en gang daglig på tross av at klokken stilles manuelt dersom mottaket av radiokontrollert tid er satt til ON. Når den mottar signalet vil den endre tiden i henhold til den mottatte tiden. Mens tiden mottas vil radiotårnsymbolet blinke. Dersom mottaket ikke er vellykket vil radiotårnsymbolet ikke vises, men værstasjonen vil forsøke å motta signaler på nytt en time senere.

Kalenderinnstilling

Standarddatoen på værstasjonen er 01.01.2003. Når DCF tidssignaler fanges inn vil datoen automatisk oppdateres, men dersom disse signalene ikke mottas kan datoen også stilles inn manuelt.

- Året vil begynne å blinke

- Bruk CH/+ knappen til å velge år (mellom 2003 og 2029)

- Trykk SET knappen for å bekrefte og flytte til månedsinnstilling.

- Bruk CH/+ knappen til å velge måned.

- Trykk SET knappen igjen for å bekrefte og flytte til datoinnstilling.

- Bruk CH/+ knappen til å velge dato.

- Bekreft innstillingene med SET knappen. Du flytter nå til Snooze innstilling.

Snooze innstilling

Tiden mellom hver repetisjon på vekkerfunksjonen kan velges fra OFF (ingen repetisjon) opp til 30minutter. Standard er 10 minutter.

- Bruk CH/+ knappen til å sette repetisjonsintervallet. Hvert trykk endrer intervallet 5 minutter. Vises OFF i displayet er repetisjonsfunksjonen slått av.

- Bekreft valget med SET. Du flyttes nå til temperaturinnstillinger.

Merk: Dersom Snooze tiden settes til OFF er repetisjon ikke aktiv.

Temperaturinnstillinger

Temperaturen kan vises enten som °C eller °F. Standard er °C.

- Bruk CH/+ knappen til å velge mellom °C eller °F.

- Bekreft valget med SET knappen som også tar deg videre til sensitivitetsinnstillinger for værvarselet.

Sensitivitetsinnstillinger for værvarselet

For steder med hurtige endringer i lufttrykket bør værstasjonen stilles på et nivå der den reagerer raskere på værendringer.

- Gjeldende sensitivitetsinnstilling vil blinke

- Bruk CH/+ knappen til å velge sesnitivitet. Det er tre ulike nivåer, der 1 er det mest sensitive og 3 er det minst sensitive. Standardverdien er 2.

- Bekreft valget med SET knappen. Dette avslutter de manuelle innstillingene.

Innstilling av alarmer

Du kan stille inn de to alarmene ved å trykke henholdsvis ALARM 1 go ALARM 2 knappene.

- Trykk og hold inne ALARM 1 eller ALARM 2 knappen til alarmtidspunktet blinker.

- Bruk HR/IN knappen for å stille inn timene.

- Bruk MIN/OUT knappen for å stille inn minuttene.

- Bekreft innstillingen med ALARM 1, ALARM 2 eller Snooze knappen. Dette vil ta deg tilbake til normalvisning.

Merk:	Alarmen ringer maksimalt i to minutter. Alarmen kan aktiveres eller deaktiveres manuelt ved å trykke henholdsvis ALARM 1 eller ALARM 2 knappene avhengig av hvilken alarm det gjelder. Alarm symbolet vises i displayet dersom alarmen er aktivert.

Bruk av repetisjon samt å slå av alarmen

Repetisjonsfunksjonen kan slås på ved å trykke på SNOOZE knappen når alarmen ringer. Repetisjonen vil kun aktiveres dersom Snooze  innstillingen ikke er satt til OFF (se over).

Alarmsymbolet ((1)) eller ((2)) vil begynne å blinke for å indikere at alarmen er av, men i repetisjonsmodus. For å stoppe repetisjonsfunksjonen inne i en slik periode trykkes SNOOZE knappen i to sekunder til du hører et pip. Du kan også trykke på HR/IN eller MIN/OUT knappen en gang for å slå av repetisjonen.

For å stoppe alarmen, trykk på hvilken som helst knapp med unntak av DISPL og retningsknappen mens alarmen ringer, eller hold inne SNOOZE knappen i to sekunder til du hører et pip.

Månefasesymboler

Månesymbolet på værstasjonen vil vise 12 forskjellige månefaser beregnet etter kalenderinnstillinger.

Tidevann

Månebasert tidevannsberegning vises til venstre for månesymbolet på følgende måte:

- Høyt tidevann inntreffer ved nymåne og fullmåne (HIGH)

- Medium tidevann inntreffer ved alle andre månefaser (MED) unntatt:

- Lavt tidevann inntreffer ved første og siste kvarter (LOW)

Værvarsel og værtendens

Værvarselsymboler

Værsymbolene i den tredje seksjonen av LCD displayet kan vises som følgende kombinasjoner:

Ved enhver plutselig eller signifikant endring i lufttrykket vil værsymbolene oppdateres slik at de representerer utviklingen i været. Dersom symbolene ikke endres betyr det at det ikke er noen endring i lufttrykket, eller at endringen er for sakte til at værstasjonen registrerer den. Dersom det vises en sol og været blir bedre, eller regnskyer og været blir dårligere vil ikke displayet oppdateres da det allerede er på ekstrempunktene.

Symbolene indikerer om været blir bedre eller verre, ikke nødvendigvis at det blir solskinn eller regn slik symbolene viser. For eksempel vil det ikke være en feil ved instrumentet dersom det er skyet vær og instrumentet viser regnskyer. Det betyr bare at lufttrykket har falt og at det forventes at været blir dårligere, men ikke nødvendigvis at det begynner å regne.

Merk:

Etter å ha blitt satt i gang vil værvarselet ikke stemme de første 12-24 timene. Det er denne tiden det tar for værstasjonen å samle inn lokale trykkdata slik at den kan gi et mer nøyaktig varsel.

Som for all værvarsling kan ikke absolutt nøyaktighet garanteres. Værvarselet er anslått til å ha en nøyaktighet på omkring 75% på grunn av at værstasjonen er designet for å fungere under ulike klimatiske forhold. I områder med hurtige endringer i været (for eksempel fra solskinn til regn), vil værstasjonen være mer nøyaktig enn i områder der det er stabilt vær (for eksempel for det meste solskinn).

Dersom værstasjonen flyttes til en ny posisjon som er signifikant høyere eller lavere enn utgangspunktet (for eksempel fra en etasje til en annen) vil værvarselet de neste 24 timene ikke stemme. Ved å se bort fra dette værvarselet vil du unngå at værstasjonen registrerer endringen i høyde som en endring i trykk og lar dette påvirke værvarselet.

Værtendensindikator

Sammen med værvarselsymbolene virker værtendensindikatoren (plassert til høyre og venstre for værvarselsymbolene). Når indikatoren pekker oppover øker lufttrykket og været forventes å bli bedre, men når den peker nedover synker trykket og været forventes å forverres.

Ved å ta hensyn til dette kan man se hvordan været har endret seg og derfor forventes å utvikle seg. For eksempel dersom indikatoren peker nedover sammen med symbolet for delvis skyet, var været bedre ved siste registrerbare endring, og det forventes dermed at været går mot dårligere vær.

Merk:	Når værtendensindikatoren har registrert en endring i lufttrykket vil den forbli synlig i LCD displayet.

Innendørs relativ luftfuktighet og innetemperatur

Innetemperaturen, luftfuktigheten og komfortsoneindikatoren oppdateres automatisk og vises i den fjerde seksjonen av LCD displayet.

Komfortsoneindikatoren

Komfortabelt:	Et smilende fjes ( indikerer en temperatur mellom 20,0°C og 25,9°C og en relativ luftfuktighet mellom 45% og 65%.

Ukomfortabelt:	Et surt fjes ( indikerer at verdiene er utenfor områdene over.

Valg av visning av inneverdier samt nullstilling

- Trykk HR/IN knappen for å veksle mellom gjeldende, minimums- og maksimumsverdier for innetemperatur og luftfuktighet. Klokkeslett og dato for temperaturverdien vil også vises.

- For å nullstille maksimums- og minimumsverdiene, trykk og hold inne HR/IN knappen i omkring 4 sekunder. Dette vil sette alle verdier til gjeldende data.

Utendørs relativ luftfuktighet og utetemperatur

Den siste seksjonen av LCD displayet viser utendørs luftfuktighet og utetemperatur, mottaksindikator, minimums- og maksimumsverdier. Kanalnummeret vil også vises mitt i seksjonen dersom flere enn en sender benyttes.

Valg av visning av uteverdier, samt nullstilling

- For å veksle mellom gjeldende, minimums- og maksimumstemperatur og luftfuktighet og klokkeslett (for temperatur), trykk på MIN/OUT knappen:
En gang for å vise maksimumstemperaturen og luftfuktigheten med klokkeslett.
En gang til for å vise minimumstemperaturen og luftfuktigheten med klokkeslett.
Ennå en gang for å gå tilbake til gjeldende verdier.

- For å velge hvilken sensor du vil vise (dersom du har flere enn en), bruk CH/+ knappen:
En gang for å vise sensor 2.
En gang til for å vise sensor 3.
Ennå en gang for å gå tilbake til sensor 1.
Merk: Kanalnummeret vises kun dersom mer enn 1 sensor er i bruk.

- For å nullstille maksimums- og minimumsverdiene, trykk og hold inne MIN/OUT knappen i omkring 4 sekunder. Dette vil sette alle verdier til gjeldende data for den aktuelle sensoren.

For avslutte manuelle innstillingsmodi

For å avslutte manuelle innstillingsmodi kan du trykke SNOOZE knappen på et hvilket som helst tidspunkt eller vente på automatisk utgang. Du vil da komme til normalvisning.

Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysningen vil automatisk slås på når det trykkes på en knapp. Bakgrunnsbelysningen vil være på i 10 sekunder før det automatisk slås av. Dersom du holder SNOOZE knappen inne, vil lyset vises til knappen slippes.

Om utendørs termo-/hygrosensorer

Rekkevidden til utesensorene kan påvirkes av temperatur. I kalde temperaturer reduseres rekkevidden. Vær vennlig å husk på dette når du plasserer sensoren. Også batteriene vil ha redusert ytelse i kaldt vær.

Kontroll av 433MHz signal mottak

Dersom temperatur og luftfuktighet fra utesensoren ikke mottas innen tre minutter etter at strømmen er koblet til (displayet viser ”--.-°C” og ”--%” på uteseksjonen i displayet etter tre forsøk på å få kontakt i normalmodus), vær vennlig å sjekk følgende punkter:

- Avstanden fra sensoren til interfererende kilder som dataskjermer eller TV apparater bør være minst 2 meter.

- Unngå å plassere sensoren i umiddelbar nærhet til vinduskarmer i metall.

- Bruk av andre trådløse apparater som hodetelefoner eller høyttalere som benytter 433MHz signaler kan hindre korrekt overføring av signalet. Også naboer som benytter trådløst utstyr på 433MHz frekvens kan forstyrre signalene.

Merk:	Når 433MHz signalet er korrekt mottatt, ikke åpne batteridekselet på hverken sensoren	 eller værstasjonen da batteriene kan falle ut og forårsake en nullstilling. Dersom dette skjer ved et uhell må prosedyren med nullstilling gjennomgås, ellers kan overføringsproblemer inntreffe.

Overføringsrekkevidden er omtrent 25m fra sensoren til værstasjonen i åpent lende. Denne avstanden vil påvirkes av omgivelsene og interferensnivået. Dersom det ikke er mulig å motta signaler på tross av de faktorene som er nevnt over, må alle enhetene i systemet nullstilles.

Plassering av sensoren

Sensoren kan plasseres på enhver flat overflate eller på en vegg ved å bruke den medfølgende braketten som brukes både som bordstøtte eller som veggholder.

For å montere på veggen:

- Skru braketten på veggen ved å benytte de medfølgende skruene.

- Fest sensoren i braketten.

Merk:	Før du monterer sensorene permanent, sjekk om du kan motta alle de ønskede signalene fra det stedet du vil montere den. Dersom du ikke kan det, kan det flytte den noe hjelpe på mottaket av signaler.

Vedlikehold

- Ekstreme temperaturer, vibrasjoner og støt bør unngås da dette kan føre til skade på enhetene og gi unøyaktige varsler og avlesinger.

- Når du rengjør displayet og dekslene, bruk kun en myk fuktig klut. Bruk ikke løsingsmidler eller skuremidler da disse kan lage merker i displayet eller dekslene.

- Ikke senk enhetene ned i vann.

- Ta ut batterier med lavt strømnivå straks for å unngå lekasjer. Erstatt disse kun med batterier av anbefalt type.

- Ikke forsøk å reparere enhetene. Ta dem med til det originale utsalgsstedet for reparasjon av kvalifisert personale. Åpning av og endringer i enhetene kan gjøre garantien ugyldig.

- Ikke utsett enhetene for ekstreme og plutselige temperaturendringer. Dette kan gi raske skift i varslene og redusere nøyaktighetene.

Spesifikasjoner

Måleområder temperatur

Innetempereatur				-9,9°C til +59,9°C med 0,1°C oppløsning

+14,2°F til +139,8°F med 0,2°F oppløsning

(”OFL” vises dersom utenfor måleområdet).

Utetemperatur				-29,9°C til +69,9°C med 0,1°C oppløsning

-21,8°F til +157,8°F med 0,2°F oppløsning

(”OFL” vises dersom utenfor måleområdet).

Måleområder relativ luftfuktighet

Ute og inne				1% til 99% med 1% oppløsning.

(”- -” vises dersom utenfor måleområdet).

Andre spesifikasjoner

Innetemperatur sjekkintervall		hvert 15. sekund

Sjekkintervall luftfuktighet inne		hvert 20. sekund

Utetemperatur sjekkintervall		hvert minutt

Overføringsintervall utetemperatur		hvert 5. minutt

Rekkevidde overføring			omtrent 25m.

Strømforsyning

Værstasjon				3 stk AA, IEC LR6, 1,5V batterier

Sensor					2 stk AA, IEC LR6, 1,5V batterier

Batterilevetid	Omtrent 12 måneder (midre dersom projeksjonen brukes). Alkline batterier anbefales.

Dimensjoner (Lendge x Bredde x Høyde)

Værstasjon	101 x 63 x 182mm

Sensor	75 x 55 x 160mm (inkluderer fot).

Merk:

- Produsent og leverandør tar ikke ansvar for feilmålinger eller konsekvenser av feilmålinger.

- Produktet er ikke beregnet på medisinsk bruk eller til offentlig informasjon.

- Produktet er konstruert for hjemmebruk som en indikasjon på kommende vær og er ikke 100% nøyaktig. Værvarslene gitt av dette produktet bør kun brukes som en indikasjon og ikke anses som eksakt.

- Spesifikasjonene på produktet kan endres uten varsel.

- Produktet er ikke et leketøy. Hold det unna barn.

- Ingen del av denne bruksanvisningen kan reproduseres uten skriftlig tilsagn fra produsent.

R&TTE Direktiv 1999/5/EC

Sammendrag av erklæring om ensartethet: Vi erklærer med dette at dette trådløse apparatet samsvarer med de essensielle kravene fra R&TTE direktiv 1999/5/EC.

# Text boxes

(

(  (

(

(

(  (

(

(

(  (

(