HI TRAX TRAIL – TFA SPORTSUR

Egenskaper: 	Klokke, 12/24 timer

To alarmer, ringesignal hver time

1/100 sekund stoppeklokke

Lagring av 10 rundetider

Nedtelling, forhåndsinnstilte eller selvvalgte tider

Lys

Sensor funksjoner:  termometer, barometer og altimeter

Funksjoner:	Press knapp B eller D for å velge funksjoner:

DAGLIG ALARM > STOPPEKLOKKE > NEDTELLING > NORMAL ALTIMETER	> BAROMETER > NORMAL TID

NORMAL TID:

Display med ukedag, måned, dato, time, minutt og sekund

STILLES SLIK:

-HOLD KNAPP (A) INNE I TO SEKUNDER

-SEKUNDENE VIL BLINKE

-TRYKK KNAPP (D) FOR Å STILLE SEKUNDENE TIL NULL

-TRYKK SÅ KNAPP (C) FOR Å VELGE / JUSTERE MINUTT, TIME OSV.

-OG STILL TIDEN MED KNAPP(D)

Du kan når som helst trykke på knapp (A) for å komme tilbake til normal tid.

Ukedagen stilles automatisk. Datoen kan stilles f.o.m. 01011997 til 12312049.

ALARM INNSTILLING:

Trykk knapp (B) når du står i normal tid, for å komme inn i alarmfunksjonen.

Trykk knapp (C) for å velge alarm 1 eller alarm 2.

STILLES SLIK:

-HOLD KNAPP (A) I TO SEKUNDER FOR Å KOMME INN I STILLEMODUS.

-TRYKK KNAPP (D) FOR Å STILLE TALLENE

-TRYK KNAPP (C) FOR Å VEKSLE MELLOM INNSTILLING AV TIMER OG MINUTTER

STOPPEKLOKKE:

Kan ta tiden innenfor en rekkevidde av 23 timer, 59 minutter og 59`99 sekunder.

Det er viktig at man ikke nullstiller stoppeklokka, hvis man ønsker å se rundetiden(e), se illustrasjon.

NEDTELLING:

Kan maks telle ned fra 23 timer og 59 minutter, og minimum fra ett minutt.

Det er flg. forhåndsinnstilte verdier: 3 minutter, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter og 45 minutter, i tillegg til valgfri innstilling.

Se illustrasjon for instilling av tid og valg av forhåndsinnstilt tid.

TRYKK (C) FOR Å STARTE OG STOPPE NEDTELLINGEN.

HOLD INNE KNAPP (A) FOR VALGFRI INNSTILLING.

ALTIMETER:

Digitalt instrument for høydemålig. Måler høyde opp til 9164 meter. Man kan veksle mellom meter, M, og fot, Ft.

Antatt hav nivå er 1013,21 MBAR og 0 meter.

Man kan enten bruke null, eller stille inn den høyden man befinner seg på, som utgangspunkt for høydemåling.

TRYKK KNAPP (D) NÅR DU ER I NORMAL TIDS MODUS, FOR Å KOMME INN I ALTIMETER FUNKSJON. ”ALTI” VIL KOMME FRAM PÅ DISPLAYET.

-GJENINNSTILL ABSOLUTT VERDI VED Å HOLDE INNE KNAPP (A) I TO SEKUNDER, OG SÅ TRYKKE EN GANG TIL.

-STILL REFERANSEVERDIEN TIL NULL, ELLER STILL INN HØYDEN DU BEFINNER DEG PÅ, VED Å HOLDE INNE KNAPP (A) I TO SEKUNDER, OG SÅ TRYKKE PÅ KNAPP (D) OG KNAPP (C).

F.eks.: høyde fra punkt (1) til punkt (2) eller punkt (3):

Ved punkt (1), hold knapp (A) i to sekunder, for å sette ny verdi som utgangspunkt. Bruk så knapp (D) og (C) til å stille null som utgangspunkt, eller sett inn høyden du befinner deg på. Når man så begynner å gå oppover, og få høyden fra punkt (1) til punkt (2) eller punkt (3).

TERMOMETER OG BAROMETER:

Termometeret måler temperaturer mellom -10°C og +60°C eller mellom 14°F og 140°F.

Barometeret måler absolutt trykk mellom 300mbar og 1100mbar eller mellom 8 InHg og 30 InHg.

TRYKK KNAPP (D) NÅR DU ER I ALKIMETER MODUS, FOR Å KOMME OVER I BAROMETER MODUS. ”BARO” VIL KOMME FRAM PÅ DISPLAYET.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

BAROMETER:

Måler og viser fra 300 hPa/mbar til 1100hPa/mbar, eller fra 8 inHg til 30 inHg.

Oppløsning: 0,1 hPa/mbar.

Nøyaktighet:	(1) +/- 1 hPa/mbar ved 30,0°C

(2) +/- 3 hPa/mbar i temperatur intervallet -10°C  til +60°C eller 14°F til 140°F

|

Måleintervall og oppdatering av display: hvert sekund de første fem minuttene, og deretter en gang i minuttet.

Ellers: kalibrering, temperatur kompensasjon.

TERMOMETER:

Måler og viser  fra -10°C til +60°C, eller fra 14°F til 140°F

Oppløsning: 0,1°C eller 0,18°F

Nøyaktighet: +/- 1°C eller 1,8°F i temperatur intervallet -10°C til 60°C eller 14,0°F til 140,0°F.

Måleintervall og oppdatering av display: hvert sekund de første fem minuttene, og deretter en gang i minuttet.

ALTIMETER:

Måle intervall: -702M til 9164M eller -2309FT til 30149FT (dersom hav nivået er 1013,20 mbar og 0 M).

Display kan vise: -9164M til 9164M eller -30149FT til 30149FT (avhengig av referanse innstilling).

Oppløsning: 1M eller 3,29FT

Nøyaktighet: 	(1) +/- 10M eller 32,9FT ved 30°C

(2) +/- 50M i temperatur intervallet -10°C til 60°C

Altimeter referanse innstilling: 0M eller valgfri innstilling

Temperatur forandringer påvirker altimeteret minimalt.

Metode for trykk/høyde konversjon: ICAO/ISA

Måleintervall og oppdatering av display: hvert sekund de første fem minuttene, og deretter en gang i minuttet.

ET IKON VIL BLI SYNLIG I DISPLAYET , DERSOM DET ER LITE SPENNING PÅ BATTERIET.