RADIOKONTROLLERT DIGITALT VEKKERUR T98.1008

Bruksanvisning

# Introduksjon

Gratulerer med ditt nye vekkerur med DCF-77 radiokontrollert klokke. Bruken av dette produktet er enkel, og ved å lese gjennom denne bruksanvisningen vil du fullt ut kunne utnytte alle mulighetene vekkeruret gir.

#### Egenskaper (Bilde nr. 1 i tysk bruksanvisning)

LCD-Anzeige = LCD display

Snooze-Taste = Repetisjonsknapp

ALARM/STUNDE TASTE = Alarm/Time knapp

ALARM/MINUTE TASTE = Alarm/Minutt knapp

Batteriefach = Batterideksel

- DCF-77 radiokontrollert vekkerur med mulighet for manuell innstilling.

- 24 timers visning.

- Kalendervisning (Dag og måned)

- Tidssoneinnstilling (±9 timer)

- Alarm med repetisjon

- Bakgrunnsbelysning

#### Igangsetting (Bilde nr. 2 i tysk bruksanvisning)

- Åpne batteridekselet bak på vekkeruret, sett inn 1 stk. AA, IEC LR6 1,5V Alklinebatteri og lukk dekselet.

- Etterpå vil alle segmentene i LCD displayet lyse en kort stund og du vil høre et pip. Vekkeruret vil nå begynne å motta tidssignaler.

LCD displayet (Bilde nr. 3 i tysk bruksanvisning)

Zeit-anzeige = Tidsvisning

Alamrmsymbol = Alarmsymbol

Sendermastsymbol (für DCF-77 signal) = Mottakssymbol for DCF-77 signaler

Sekunden-anzeige = Sekundvisning

#### Radiokontrollert tidsvisning

Grunnlaget for den radiokontrollerte tiden er et cesium-basert atomur hos Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig som har et avvik på mindre enn et sekund på en million år. Tiden kodes og sendes ut fra Mainflingen nær Frankfurt via frekvenssignalet DCF-77 (77,5MHz) og har en senderradius på omkring 1500km. Projeksjonsvekkeruret mottar dette signalet og konverterer det til å vise eksakt tid, slik at i dekningsområdet er den mottatte tiden helt eksakt.

#### Kontroll av DCF-77 mottak

Projeksjonsvekkeruret vil automatisk begynne å søke etter DCF-77 frekvenssignal så snart batteriet er satt i. I normale omgivelser (f.eks. unna TV apparater og andre kilder om interfererer med signalet), tar det mellom 3 og 5 minutter å motta signalet. Dersom man ike mottar signaler innen 10 minutter, sjekk følgende punkter før du går til manuell tidsinnstilling. (Se Manuell tidsinnstilling).

- Projeksjonsvekkeryuret bør være minst 1,5 – 2m unna interfererende kilder som TV skjermer eller dataskjermer.

- Unngå å plassere projeksjonsvekkerklokken i umiddelbar nærhet av strukturer i metall som dører, vinduskarmer o.l.

- I rom med tykke betongvegger, som i kjellere på høyhus, er DCF-77 signalet svakere. I ekstreme tilfeller, plasser projeksjonsvekkeruret nærmere et vindu og/eller pek fronten eller baksiden av klokken grovt i retning av Frankfurt.

Merk:

Brukere kan bo i områder der atmosfæriske forstyrrelser er den direkte årsaken til at det ikke er mulig å motta DCF-77 frekvenssignalet. Om natten er som regel de atmosfæriske forstyrrelsene mindre og mottak er mulig i de fleste tilfeller. En enkelt overføring om dagen er tilstrekkelig til å opprettholde en nøyaktighet på 0,5 sekund pr. døgn.

Når projeksjonsvekkeruret forsøker å motta DCF signalet vil mottakerikonet blinke i displayet. Når signalet er mottatt vil mottakerikonet lyse fast og automatisk korrigere en eventuell manuell tid. Også datoen vil mottas via DCF-77 signalet og vises i kalender seksjonen på displayet.

Kalendervisining (Bilde nr. 4 i tysk bruksanvisning)

Tagesdatum-Anzeige = Visning av dag

Monats-Anzeige = Visning av måned

For å vise dato trykker du på ALARM/MINUTT-knappen. Kalendervisiningen vil da vises i omtrent 8 sekunder og går så automatisk tilbake til normal tidsvisning.

Merk:

- Dersom du ikke mottar DCF-77 signal kan du ikke vise dato, da denne ikke kan innstilles manuelt, men kun følger med i radiosignalet.

- Stiller du inn tiden manuelt kan du ikke vise dato.

- Er tidssonen en annen en 0 kan du ikke vise dato.

Funksjonstaster

DCF-77 vekkeruret har følgende funksjonsknapper:

SNOOZE		: Repetisjonsfunksjon

Bakgrunnsbelysning på

ALARM/STUNDE	: Manuelle innstilling av timer

Innstilling av alarmtid

Slå av alarmen

Bakgunnsbelysning på

ALARM/MINUTE	: Manuell innstilling av minutter

Kalendervisning

Innstilling av tidssone

Innstilling av alarm

Slå av vekkesignal

Bakgrunnsbelysning på

Crescendo-alarm

Er alarmfunksjonen på virker den på følgende måte:

Fra 0 til 26 sekunder		    Kontinuerlig 2 korte pip

Fra 27 til 54 sekunder		    Kontinuerlig 4 korte pip

Fra 55 til 1 minutt og 35 sekunder   Korte kontinuerlig pip

Merk:

Dersom ikke alarmen blir slått av manuelt, vil den automatisk slås av etter 1 minutt og 35 sekunder, og slås så først på til samme tid neste dag.

Alarminnstilling (bilde nr. 5 i tysk bruksanvisning)

- Trykk og hold inne ALARM/STUNDE knappen til symbolene (((•))) og AL samt tidsvisningen begynner å blinke.

- Still inn ønsket alarmtidspunkt, timer med ALARM/STUNDE og minutter med ALARM/MINUTEN.

- Trykk så på SNOOZE knappen eller vent i omtrent 6 sekunder for å gå tilbake til normal tidsvisning.

Merk:

Forsikre deg om at symbolet (((•))) er synlig i displayet, ellers vil ikke alarmen starte.

For å slå alarmen av eller på bruker du ALARM/STUNDE knappen. Vises alarmsymbolet er alarmen på, ellers slås den av.

Holder du SNOOZE knappen inne i seks sekunder vil gjeldende alarmtid vises på displayet.

Manuell tidsinnstilling (bilde nr. 6 i tysk bruksanvisnig)

I noen tilfeller kan vekkeruret etter at du har satt inn batteriene ikke ta i mot DCF-77 signaler på grunn av ulike typer forstyrrelser omtalt over. I en slik situasjon kan du stille inn vekkeruret manuelt på følgende måte:

- Ta ut batteriet og sett det inn igjen etter 30 sekunder.

- Når alle segmementene i LCD displayet blinker trykker du på ALARM/MINUTE knappen og holder den inne til 0:00 begynner å blinke i displayet.

- Still nå tiden ved å trykke på ALARM/STUNDE knappen (timer) og ALARM/MINUTE knappen (minutter).

- Trykk så på SNOOZE knappen eller vent i omtrent 6 sekunder for å gå tilbake til normal tidsvisning.

Tidssoneinnstilling (bilde nr. 7 i tysk bruksanvisning)

Fabrikkinnstillingen av tidssone er 0. For å endre denne følger du følgende trinn:

- Trykk og hold inne ALARM/MINUTE knappen i 3 sekunder. Velg så tidssone med ALARM/MINUTE knappen. Innstillingen endres med trinn på 1 fra 0-9 og deretter fra –9 – 0.

- Trykk så på SNOOZE knappen eller vent i omtrent 6 sekunder for å lagre innstillingen.

Repetisjonsfunksjonen (bilde nr. 8 i tysk bruksanvisning)

Når alarmen starter kan man ved å trykke på SNOOZE knappen aktivere repetisjonsfunksjonen. Da vil alarmen stanse i 5 minutter og starte på nytt deretter.

Merk:

Når repetisjonsfunksjonen er på vil symbolet (((•))) blinke i displayet for å vise dette.

Bakgrunnsbelysning

Ved å trykke på en av funksjonsknappene vil bakgrunnsbelysningen slås på i omtrent 2 sekunder også slås av igjen. Holder du en knapp inne vil bakgrunnsbelysningen forbli på inntil du slipper knappen.

Batteriskifte

- For optimal funksjon bør batteriet skiftes ut minst en gang i året.

Hjelp til med å bevare miljøet. Returner betteriet til et autorisert mottak.

Vedlikehold

- Unngå å plassere vekkeruret på steder der det er utsatt for støt da dette kan ødelegge eller forstyrre overføringer.

- Unngå plutselige temperaturforandringer, slik som direkete sollys, ekstrem kulde eller fuktige og våte forhold.

- Ved rengjøring av displayet, bruk kun en myk fuktig klut.
Ikke bruk løsningsmidler eller såpe da dette kan ødelegge LCD diplayet og dekslene.

- Ikke senk vekkeruret ned i vann.

- Ikke forsøk å reparere vekkeruret. Returner det til kjøpsstedet og få det reparert av faglærte personer. Åpning av enheten kan oppheve garantien.

Tekniske data

Virkeområde		: 0°C til +50°C

Signaltype, radiokontroll	: DCF-77

Batteritype (Alkline batteri)	: AA, IRC LR6 1,5V

Forventet batterilevetid	: 1 år

Størrelse			: 76 x 38 x 105mm

Importør:

N.J.Opsahl Engros

Boks 120

3701 Skien