RADIOKONTROLLERT PROJEKSJONSVEKKERUR MED

UTENDØRS TRÅDLØS TEMPERATURSENSOR T98.1010

Bruksanvisning

# Introduksjon

Gratulerer med dit nye projeksjonsvekkerur med DCF-77 radiokontrollert klokke. Bruken av dette produktet er enkel, og ved å lese gjennom denne bruksanvisningen vil du fullt ut kunne utnytte alle mulighetene vekkeruret gir.

Egenskaper

# Projeksjonsvekkeruret (bilde side 20 i engelsk bruksanvisning)

| Snooze key = Repetisjonsknapp | Adjustable projector = Justerbar prosjektor |
| --- | --- |
| Projector lens = Projeksjonslinse | AL/HR key = AL/HR knapp |
| Brightness key = Lysstyrke knapp | DISPL key = DISPL knapp |
| Direction key = Retningsknapp | MODE/MIN key = MODE/MIN knapp |
| Adapter socket = Strømtilkobling | Battery cover = Batterideksel |

- DCF-77 Radiokontrollert tide med mulighet for manuell instilling.

- 24-timers visning (timer, minutter, sekunder)

- Kalendervisning (Ukedag, dato, måned)

- Alarminnstilling med repetisjon

- Tidssone (±9 tidssoner)

- Temperaturvisning i Celsius

- Innetemperaturvisning

- Utetemperaturvisning

- Projeksjon av klokkeslett (timer, minutter)

- Projeksjon av utetemperatur (Celsius)

- Projeksjonsmodus er valgbar

- Lys

- Projeksjon med justerbar lysstyrke og retning

Utendørs temperatursender (bilde s. 21 i engelsk bruksanvisning).

- Trådløs overføring av utendørs temperatur via 433MHz signaler til projeksjonsvekkeruret

- Regntett sender

- Veggmontert holder

# Å sette i og skifte batterier i projeksjonsvekkeruret (bilde s. 22 i engelskbruksanvisning).

Projeksjonsvekkeruret benytter 2 stk. AA (IEC LR6) 1,5V batterier. For å sette i eller skifte dem, følg disse trinnene:

- Trykk inn en finger eller et hardt objekt i mellomrommet ved batteridekselet og løft dekselet opp.

- Sett inn batteriene med riktige poler. (Se markering i batteriholderen).

- Sett på batteridekselet igjen.

# Å sette i og skifte batterier i temperatur senderen (bilde s. 22 i den engelske bruksanvisningen).

Senderen benytter 2 stk. AAA (IEC LR3) 1,5V batterier. For å sette i eller skifte dem, følg disse trinnene:

- Skru av batteridekselet foran på senderen med en liten skrutrekker.

- Sett inn batteriene med riktige poler. (Se markering i batteriholderen).

- Sett på batteridekselet igjen.

# Ved innsetting og utskifting av batterier

- Sett inn batteriene i senderen som beskrevet over.

- Innen 3 minutter må batteriene i vekkeruret settes i som beskrevet over. Alle segmentene i LCD displayet vil lyse et øyeblikk og det høres et pip. Tiden vises så som ”0:00” og ute- og innetemperatur vises som ”--.-°C”.

- Projeksjonsvekkeruret vil nå begynne å motta temperatursignalet fra utesensoren. Når vekkeruret mottar signalet med utetemperatur, vil den automatisk begynne søk etter DCF-77 tidspunktet. Dette tar normalt mellom 3 og 5 minutter ved gode mottaksforhold. Dette er et godt tidspunkt og finne en passende plassering av temperatursensoren. Ved gode mottaksforhold bør avstanden mellom senderen og vekkeruret ikke overstige 20-25m. (Se Plassering og Kontroll av mottak av 433MHz signal).

- Dersom vekkeruret etter 10 minutter ikke har mottatt DFC tidssignal, still inn klokken manuelt. Vekkeruret vil forsøke å motta radiosignal hver time. Når dette oppnås vil dette klokkeslettet overstyre det manuelt innstillte. (Se også DFC-77 radiokontrollert klokke og  Manuell tidsinnstilling).

Ditt projeksjonsvekkerur er nå klart til bruk!

Merk:

Dersom batterier benyttes som hovedstrømkilde:

- Projisert lysstyrke, alarm-volum og lysstyrke på lyset i displayet vil være svakere.

- Batteriets levetid vil være mye mindre enn et år.

# For å benytte strømadapteret til projeksjonsvekkeruret

Dette produktet kommer med et AC-DC adapter for bruk av projeksjonsfunksjonen over lengre tid, som natten igjennom.

Se tegning på s. 24 i den engelske bruksanvisningen for figur over isetting av adapteret.

Viktig!

Kontroller at stedet du kobler til strømadapteret har 230V spenning, ellers kan du risikere å ødelegge projeksjonsvekkeruret.

- Sett inn batteriene i senderen som beskrevet over.

- Innen 3 minutter må strømadapteret settes inn. Alle segmentene i LCD displayet vil lyse et øyeblikk og det høres et pip. Tiden vises så som ”0:00” og ute- og innetemperatur vises som ”--.-°C”.

- Projeksjonsvekkeruret vil nå begynne å motta temperatursignalet fra utesensoren. Når vekkeruret mottar signalet med utetemperatur, vil den automatisk begynne søk etter DCF-77 tidspunktet. Dette tar normalt mellom 3 og 5 minutter ved gode mottaksforhold. Dette er et godt tidspunkt og finne en passende plassering av temperatursensoren. Ved gode mottaksforhold bør avstanden mellom senderen og vekkeruret ikke overstige 20-25m. (Se Plassering og Kontroll av mottak av 433MHz signal).

- Dersom vekkeruret etter 10 minutter ikke har mottatt DFC tidssignal, still inn klokken manuelt. Vekkeruret vil forsøke å motta radiosignal hver time. Når dette oppnås vil dette klokkeslettet overstyre det manuelt innstillte. (Se også DFC-77 radiokontrollert klokke og  Manuell tidsinnstilling).

Ditt projeksjonsvekkerur er nå klart til bruk!

Merk:

Når projeksjonsvekkeruret får strøm fra strømadapteret vil projeksjonen konstant være på med den sterkeste lysstyrken med mindre denne justeres manuelt. Lysstyrken kan justeres for å gjøre tallene så tydlige som mulig med Lysstyrkeknappen.

Dersom projeksjonsvekkeruret går på batterier vil projeksjonen nå den høyeste lysstyrken bare når Repetisjonsknappen trykkes inn. Intensiteten på projiseringen kan ikke justeres, og når Repetisjonsknappen slippes projiseres ikke noe.

Viktig!

Dersom DFC-77 signalet ikke mottas kan ingen av funksjonsknappene brukes. I så fall kan du enten vente på neste mottak av DFC signaler, eller du kan gå videre til manuell innstilling av tiden for å aktivere funksjonene.

### Batterier når strømadapteret er tilkoblet

Dersom projeksjonsvekkeruret først får strøm fra batterier og strømadapteret så kobles til for forlenget bruk, vil strømadapteret benyttes som strømkilde og batteriene som backup i tilfelle strømbrudd.

#### Nullstilling

Projeksjonsvekkeruret trenger nullstilling når et av følgende inntreffer:

- Misslykket mottak av 433MHz signaler fra temperatursenderen

- Oppståtte feil i enheten

- Skifte av batterier

For nullstilling, ta ut alle batterier og strømadapteret, vent i minst 3 minutter før du kobler til batterier/strøm igjen. Gjennta fra trinn 1 i batteriskift over.

#### Funksjonsknapper

Projeksjonsvekkeruret har følgende knapper:

| Repetisjonsknapp | Aktivere eller deaktivere repetisjon Vise alarmtiden Aktivere projeksjon på høyeste lysstyrkenivå Avslutte innstillingsmodus Skru på belysning av display |
| --- | --- |
| AL/HR knapp | Starte innstillingsmodus for alarm Aktivere eller deaktivere alarm Stoppe alarm og repetisjon Stille time og dag Skru på belysning av displayet |
| MOD/MIN knapp | Bytte mellom innetemperatur, sekunder, ukedag-dag og dag-måned Manuell tidsstilling og valg av tidssone Skru av alarmen og repetisjonsfunksjonen Skru på belysning av displayet |
| Lysstyrkeknapp | Stille inn lysstyrke på projeksjonen (kun med strømadpter) (4 nivåer: Sterk, Medium, Svak og av) Skru på belysning av displayet |
| DISPL knapp | Velge projeksjon av tid, utetemperatur eller automatisk veksling hvert 5. sekund. Skru på belysning av display |
| Retningsknapp | Tekstretning for projeksjon (4 retninger). Skru på belysning av display |

#### Bruk av prosjektoren

Prosjektoren viser tiden og utendørstemperaturen på veggen eller i taket, fortrinnsvis i et mørkt rom. Den kan justeres forover og bakover, totalt 180°. Projeksjonsbildet kan også justeres til fire tekstretninger (for hver 90°).

###### Projeksjon av klokkeslett eller utetemperatur på en flat overflate

- Pek projeksjon i ønsket retning (Maksimum avstand for projeksjon er 2m).

- Trykk på DISPL knappen for å velg ønsket visningsmodus. Det er tre ulike moduser:

- M 0: Visning av klokkeslett

- M 1: Visning av utetemperatur

- M 2: Vekselvis visning av klokkeslett og utetemperatur, bytte hvert 5. sekund.

- Juster prosjektorens intensitet med Lysstyrkeknappen (kan ikke justeres når klokken drives av batteri).

- Juster retningen på teksten med Retningsknappen.

#### DCF-77 Radiokontrollert tid

Grunnlaget for den radiokontrollerte tiden er et cesium-basert atomur hos Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig som har et avvik på mindre enn et sekund på en million år. Tiden kodes og sendes ut fra Mainflingen nær Frankfurt via frekvenssignalet DCF-77 (77,5MHz) og har en senderradius på omkring 1500km. Projeksjonsvekkeruret mottar dette signalet og konverterer det til å vise eksakt tid, slik at i dekningsområdet er den mottatte tiden helt eksakt.

#### Kontroll av DCF-77 mottak

Projeksjonsvekkeruret vil automatisk begynne å søke etter DCF-77 frekvenssignal så snart batteriet er satt i. I normale omgivelser (f.eks. unna TV apparater og andre kilder om interfererer med signalet), tar det mellom 3 og 5 minutter å motta signalet. Dersom man ike mottar signaler innen 10 minutter, sjekk følgende punkter før du går til manuell tidsinnstilling. (Se Manuell tidsinnstilling).

- Projeksjonsvekkeryuret bør være minst 1,5 – 2m unna interfererende kilder som TV skjermer eller dataskjermer.

- Unngå å plassere projeksjonsvekkerklokken i umiddelbar nærhet av strukturer i metall som dører, vinduskarmer o.l.

- I rom med tykke betongvegger, som i kjellere på høyhus, er DCF-77 signalet svakere. I ekstreme tilfeller, plasser projeksjonsvekkeruret nærmere et vindu og/eller pek fronten eller baksiden av klokken grovt i retning av Frankfurt.

Merk:

Brukere kan bo i områder der atmosfæriske forstyrrelser er den direkte årsaken til at det ikke er mulig å motta DCF-77 frekvenssignalet. Om natten er som regel de atmosfæriske forstyrrelsene mindre og mottak er mulig i de fleste tilfeller. En enkelt overføring om dagen er tilstrekkelig til å opprettholde en nøyaktighet på 0,5 sekund pr. døgn.

Når projeksjonsvekkeruret forsøker å motta DCF signalet vil mottakerikonet blinke i displayet. Når signalet er mottatt vil mottakerikonet lyse fast og automatisk korrigere en eventuell manuell tid. Også datoen vil mottas via DCF-77 signalet og vises i kalender seksjonen på displayet.

Innstilling av alarm (Bilde s. 29 i engelsk bruksanvisning)

Alarm time = Alarmtidspunkt

ALM icon = Alarm ikon

Alarm ON icon = Alarm på ikon

For å vise alarmtiden:

Trykk ned og hold inne Repetisjonsknappen i 3 sekunder, og den gjeldende alarmtiden og alarm ikonet vil vises på LCD displayet. Når du slipper Repetisjonsknappen vil vekkeruret automatisk skifte til vanlig tidsvisningsmodus.

For å stille alarmtiden

- Trykk ned og hold inne AL/HR knappen, og (((•))) ikonet og Alarmikonet vil vises i displayet, og alarmtiden begynner å blinke.

- Still alarmtiden med AL/HR knappen (timer) og MODE/MIN knappen (minutter).

- Når du har stilt til riktig tidspunkt, trykk på Repetisjonsknappen for å bekrefte tidspunktet, eller vent ca. 8 sekunder for automatisk avslutning.

Aktivering/deaktivering av alarmen

Trykk AL/HR knappen. Alarm på ikonet (((•))) vil vises eller forsvinne ettersom den slås av eller på.

Merk:

Den maksimale tiden alarmen ringer er 1 minutt og 36 sekunder.

Innstilling av repetisjon

Repetisjonstiden er satt til 5 minutter som standard fra fabrikken. Repetisjonsmodusen vil aktiveres fra begynnelsen av det neste minuttet etter at Repetisjonsknappen ble trykket på – den teller ikke med minuttet man er inne i når den ble trykket inn.

For å benytte repetisjonsfunksjonen, trykker du ganske enkelt på Repetisjonsknappen når alarmen piper og alarmen vil vente 5 minutter før den automatisk begynner å pipe på nytt. Når alarmen venter på repetisjonen vil alarmikonet (((•))) blinke for å indikere at alarmen er aktiv, men i repetijonsmodus.

For å stoppe repetisjonsfunksjonen midt i en repetisjonsperiode, trykk og hold inne Repetisjonsknappen inntil du hører et pip. Du kan også trykke på AL/HR knappen eller MODE/MIN knappen en gang for å stoppe repetisjonsfunksjonen.

LCD display beskrivelser

Projeksjonsvekkeruret kan vise informasjon om tid, ute- og innetemperatur, sekund, ukedag og dag, dag og måned på LCD displayet. Projeksjonen kan kun vise klokkeslett og utetemperatur.

LCD displayet kan veksle mellom fire moduser ved å trykke på MODE/MIN knappen:

Bilde øverst på s. 31 i engelsk bruksanvisning:

DCF-77 Tower icon = DCF-77 tårn ikon (mottakerikon)

Time = Klokkelsett

Indoor temperature = Innetemperatur i °C.

Outdoor temperature = Uteetemperatur i °C.

Bilde nederst til venstre på s. 31 i engelsk bruksanvisning:

Seconds display = Sekundvisning

Bilde nederst i midten på s. 31 i engelsk bruksanvisning:

Weekday and day display = Ukedag og dato visning

Bilde nederst til høyre på s. 31 i engelsk bruksanvisning:

Day and month display = Dag og månedsvisning

Manuell tidsinnstilling (Bilde s. 32 i engelsk bruksanvisning)

Hour Setting (flashing) = Timeinnstillin g (blinker)

Minute Setting (Flashing) = Minuttinnstilling (blinker)

I noen tilfeller etter at det er satt i batterier, vil projeksjonsvekkeruret ikke være i stand til å motta DCF-77 signalet. I disse situasjonene må man stille klokken manuelt (før du stiller inn klokken manuelt se Kontroll av DCF-77 mottak over).

- Trykk og hold inne MODE/MIN knappen til tidspunktet begynner å blinke.

- Still tiden med AL/HR knappen (timer) og MODE/MIN knappen (minutter).

- Når du har stilt til riktig tidspunkt, trykk på Repetisjonsknappen for å gå til kalenderinnstilling, eller vent ca. 8 sekunder for automatisk avslutning.

Merk:

Projeksjonsvekkerklokken vil fortsatt forsøke å motta signalet på tross av at klokken er stillt manuelt. Når den mottar signal vil DCF tårn ikonet vises kontinuerlig på displayet. Dersom den ikke kan motta signaler vil DCF tårn ikonet forsvinne, men den vil forsøke på nytt å motta signaler etter en time.

Kalenderinnstilling

Datoen som settes som standard på prosjektorvekkerklokken er mandag 1.1.2000. Når den mottar radiosignaler vil datoen automatisk stilles inn, men dersom du ikke kan motta signalene kan manuelt justee datoen slik:

- Årstallet begynner å blinke. Bruk MODE/MIN knappen til å velge riktig år (fra 2000 til 2029).

- Trykk repetisjonsknappen igjen for å komme inn på måneds og dagsinnstilling (blinkende).

- Bruk AL/HR knappen til å stille dagen, og MODE/MIN knappen for å stille måneden.

- Trykk Repetisjonsknappen for å gå til ukedagsinnstillingen.

- Bruk MODE/MIN knappen til å stille ukedagen.

- Trykk på Repetisjonsknappen en gang til for å bekrefte innstillingene og avslutte innstillingen, eller vent i ca. 8 sekunder for automatisk retur til tidsvisningen.

Tidssoneinnstilling (bilde s. 33 i den engelske bruksanvisningen).

Tidssone ”0” = Sentraleuropa

For å endre til en annen tidssone (±9 timer):

- I tidssvisningsmodus, trykk og hold nede MODE/MIN knappen for å komme inn i tidsstillingsmodusen.

- Bruk MODE/MIN knappen for å velge ønsket tidssone. Hvert trykk endrer tidssonen med 1 time.

- Når du har funnet ønsket tidssone, trykk på Repetisjonsknappen for å bekrefte eller vent i 8 sekunder på automatisk retur til tidsvisningsmodus.

Merk:

Når tidssonen settes til en annen enn 0 vil ikke kalenderen vises.

Lys

Baklyset i displayet slås automatisk på når en knapp trykkes inn. Baklyset vil være på i omtrent 2 sekunder før det slås av. Dersom du holder en knapp inne vil lyset holde seg på helt til du slipper knappen.

Om senderen for utetemperatur

Rekkevidden til senderen for utetemperatur kan påvirkes av temperaturen. I kaldt vær kan overføringsrekkevidden reduseres. Ta hensyn til dette når du plasserer senderen. Batteriene kan også virke dårligere i kulde.

Kontroll av 433MHz mottak

Dersom utetemperatur dataene ikke mottas innen 3 minutter etter oppsettet (displayet viser ”--.-°C” i stedenfor utetemperatur etter 4 forsøk), sjekk følgende punkter:

- Avstanden mellom senderen og projeksjonsvekkeruret bør være minimum 2m unna interfererende kilder som dataskjermer eller TV apparater.

- Unngå å montere senderen på eller i umiddelbar nærhet til vinduskarmer i metall.

- Bruk av andre elektriske produkter som hodetelefoner eller høyttalere som benytter 433MHz signaler kan forstyrre riktig signaloverføring. Naboer som benytter tilsvarende utstyr kan også forstyrre signalet.

Merk:

Når 433MHz signaler mottas korrekt, ta ikke ut batterier hverken i senderen eller projeksjonsvekkeruret da batterien kan løsne fra kontaktene og skape en nullstilling. Dersom dette skjer ved et uhell må du nullstille alle enhetene (se  Skifte av batterier o.s.v. over), ellers kan det oppstå overføringsproblemer.

Rekkevidden er 20-25m fra senderen til projekjonsvekkeruret (i åpne rom). Denne kan påvikes av miljøet og interferensforholdene. Dersom det ikke er mulig å motta signaler på tross av disse faktorene må alle enhetene nullstilles (Se Skifte av batterier o.s.v. over).

Plassering (Bilde s. 35 i engelsk bruksanvisning)

Den utendørs senderen kommer med en holder som kan festes til en vegg med de tre skruene som ligger i pakken.

For å feste senderen til veggen følg disse trinnene:

- Marker possisjonen på veggen med en penn gjennom hullene for å oppnå eksakt posisjoner for skruehull.

- Lag hull i veggen med en drill eller en syl.

- Skru holderen på veggen.

Senderen klikkes så enkelt på holderen. Når du setter opp eller tar ned senderen fra veggholderen, hold begge deler fast slik at du ikke river ned holderen fra veggen.

Monteringsoverflaten kan påvirke rekkevidden på senderen. Dersom enheten plasseres på en metalloverflate kan dette enten øke eller redusere rekkevidden, og vi anbefaler derfor ikke å plassere enheten på noen overflater av metall eller i en posisjon der store metall eller polerte overflater er like i nærheten (garasjeporter, doble vinduer e.l.) Før du fester senderen, sjekk at projeksjonsvekkeruret kan motta 433MHz signalet fra senderen i posisjonen du ønsker å montere den.

Batteriskift

Det anbefales å bytte batterier på senderen årlig.

Hjelp til med å bevare miljøet. Returner betteriet til et autorisert mottak.

Spesifikasjoner

| Projeksjons av temperatur | -29°C til +69°C med 1°C oppløsning. |
| --- | --- |
| Projeksjonsavstand | Max 2 meter |
| Målingsområde, temperatur |  |
| Innetemperatur | 0°C til +49°C med 0,1°C oppløsning |
| Utetemperatur | -29,9°C til +69,9°C med 0,1°C oppløsning |
| Intervall for temperatursjekk |  |
| Innetemperatur | Hvert 10. sekund |
| Utetemperatur | Hvert 5. minutt |
| Hyppighet for øverføring av utetemperatur | Hvert minutt |
| Overføringsfrekvens | 433,92Mhz |
| Overføringsrekkevidde | Maksimum 25m |
| Strømkilde |  |
| Projeksjonsvekkerur | 2 x AA, IEC LR6, 1,5V batterier (alkline batterier anbefales) Eller AC strømkilde med 230VAC 50Hz (Bruk kun standard strømadapteret). |
| Temperatursenderen | 2 x AAA, IEC LR3, 1,5V batterier (alkline batterier anbefales) |
| Batterilevetid | Ca. 12 måneder |
| Dimensjoner (Lengde, bredde, høyde) |  |
| Projeksjonsvekkeruret | 122,4 x 37 x 91 mm |
| Temperatursenderen | 40 x 22 x 128 mm |

Vedlikehold

- Unngå å plassere projeksjonsvekkeruret på steder der det er utsatt for støt da dette kan ødelegge eller forstyrre overføringer.

- Unngå plutselige temperaturforandringer, slik som direkete sollys, ekstrem kulde eller fuktige og våte forhold.

- Ved rengjøring av displayet, bruk kun en myk fuktig klut.
Ikke bruk løsningsmidler eller såpe da dette kan ødelegge LCD diplayet og dekslene.

- Ikke senk projeksjonsvekkeruret eller temperatursenderen ned i vann.

- Ikke forsøk å reparere projeksjonsvekkeruret. Returner det til kjøpsstedet og få det reparert av faglærte personer. Åpning av enheten kan oppheve garantien.

R&TTE direktiv 1999/5/EC

Sammendrag av deklarering av konformitet: Vi erklærer med dette at denne trådløse enheten virker i henhold til de essensielle krav fremsatt av i R&TTE direktivet 1995/5/EC.

Importør:

N.J.Opsahl Engros

Boks 120

3701 Skien